Numer sprawy:  DSUiZP 252/ŁM/32/2022

Załącznik nr  5 na zdanie  2

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy :  Dostawy - Urządzenia NIPS (Network Intrusion Prevention System) – kpl. 1 wraz z Urządzeniem  sBDS (server  breach  detection system) – kpl.1

Wykonawca	                                                ……………………………………………………

Producent oferowanego urządzenia.	……………………………………………………

Nazwa i typ urządzenia:	                               ……………………………………………………

Ilość urządzenia – 1 szt

I.

|  | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne | Proponowane rozwiązanie powinno mieć maksymalną wysokość 1U. | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej dwa porty USB. | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2x SFP+ , 8X SFP, 8x GE | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 500GB przestrzeni dyskowej. | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość IPS 3 Gb/s | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać jednoczesne sesje o długości 1 M. | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać min 38 000 nowych sesji/sekund w ruchu TCP. | TAK |  |
| USŁUGI SIECIOWE | Proponowane rozwiązanie musi być w stanie pracować jednocześnie w trybie warstwy 3 (routing), trybie online (most) i warstwie 2 (kopia ruchu) (bez konieczności wirtualizacji sprzętu) | TAK |  |
| KONTROLA APLIKACJI | Rozwiązanie powinno obsługiwać identyfikację IP hostów, ilość endpointów , czasu online, czasu offline. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 5000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno rozpoznawać aplikacje IPv6. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać identyfikację aplikacji dla ruchu szyfrowanego SSL | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi wspierać identyfikację aplikacji mobilnych na Androida i iOS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać wyświetlanie opisu, czynników ryzyka, zależności, typowych używanych portów i adresów URL dla dodatkowych odwołań i informacji dla każdej aplikacji w interfejsie WebUI. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać blokowanie, ponowne uruchamianie sesji, monitorowanie i kształtowanie ruchu dla aplikacji. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować i kontrolować aplikacje w chmurze | TAK |  |
|  | IPS nie może być realizowany na urządzeniu typu NGFW, musi być to dedykowana platforma do ochrony zagrożeń | TAK |  |
| OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI | Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 15000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, automatyczne wstawianie lub wyodrębnianie sygnatur oraz zintegrowaną encyklopedię zagrożeń. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla ruchu szyfrowanego SSL. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę środowiska IPV6. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed sql injection, CC i atakom XSS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać sprawdzanie linków zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przed atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, metodami przyjaznymi dla robotów. Wspierane powinny być 4 metody uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie anomalii protokołu. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać następujące akcje IPS: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakujących lub IP ofiary, interfejs wejściowy) z czasem wygaśnięcia | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać opcję logowania pakietów. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać profil zabezpieczeń IPS na podstawie ważności, obiektu docelowego, systemu operacyjnego, aplikacji lub protokołu. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla protokołów HTTP, SMTP, IMAP. POP3, VOIP, NETBIOS itp. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi być wspierać weryfikację protokołów http typu Get, Head, Put, Post. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać wyłączenie IP z określonych sygnatur IPS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać tryb działania sniffera IDS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać predefiniowaną konfigurację profili IPS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika sygnatur IPS. | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie reputacji IP i blokowanie adresów IP serwera botnetów za pomocą globalnej bazy danych reputacji IP. | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie powinno wspierać szczegółowy opis predefiniowanych profili IPS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrację zagrożeń IPv6: obsługa przechwytywania i pobierania pakietów IPv6 | TAK |  |
|  | Szczegóły zagrożeń muszą obsługiwać identyfikator URI i dekodowanie danych ataków | TAK |  |
|  | Obsługa wykrywania anomalii protokołów HTTP/DNS/FTP/MSRPC/POP3/SMTP/SUNRPC i Telnet Obsługa inspekcji Reverse Shell | TAK |  |
|  | Blokowanie plików po rozserzeniu dla mínimum 100 typów plików | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi wykrywać i blokowaać wrażliwe zdefiowanych informacje w przesyłanych plikach dla mínimum doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt w protokołach HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SMB | TAK |  |
|  | Ochrona i wykrywanie skanowania protokołow IP oraz UDP | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi mieć mozliwość inspekcji payloudu w ramkach MPLS | TAK |  |
| ANTYWIRUS | Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać antywirus oparty na przepływie dla protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, SMB | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów dla skompresowanych plików, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR; obsługa wielowarstwowego wykrywania skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać akcje niestandardowe dla zaszyfrowanych plików skompresowanych. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 działania: usuwanie złośliwego kodu, resetowanie połączenia lub logowanie tylko po wykryciu wirusa lub złośliwej strony internetowej | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać ostrzeganie przed wirusami i złośliwymi stronami internetowymi, ostrzegać użytkownika, że witryna jest szkodliwą witryną lub że wykryto wirusa. | TAK |  |
|  | TAK |
| FILTROWANIE ADRESÓW URL | Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczne filtrowanie sieci Web za pomocą chmurowej bazy danych kategoryzacji w czasie rzeczywistym: ponad 140 milionów adresów URL z co najmniej 64 kategoriami (z których nie mniej niż 8 jest związanych z bezpieczeństwem) | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać ręcznie zdefiniowane filtrowanie sieci Web na podstawie adresu URL, zawartości sieci Web i nagłówka MIME | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać następujące dodatkowe funkcje filtrowania. - Aplet Java, ActiveX lub filtr plików cookie. - Blokowanie postów HTTP - Rejestrowanie wyszukiwania słów kluczowych - Wykluczanie ze skanowania połączeń szyfrowanych w niektórych kategoriach dla prywatności. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać zastępowanie profilu filtrowania adresów URL, aby administrator mógł tymczasowo przypisać różne profile do użytkownika/grupy/adresu IP | TAK |  |
|  | Rozwiązaniem powinno być umożliwienie dostosowania strony ostrzeżenia do filtrowania adresów URL. | TAK |  |
| SANDBOX | Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do chmury w celu analizy | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać udostępnianie globalnych informacji o zagrożeniach i blokować nieznane zagrożeni na całym świecie | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie zgodnie z wynikami wykrywania, aby szybko zablokować nieznane zagrożenie. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi zawierać kompletny raport analizy zachowania złośliwych plików | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać kierunek transferu plików i kontrolę rozmiaru pliku. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF i Skryptów | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB | TAK |  |
| ZAPOBIEGANIE C&C BOTNETOM | Rozwiązanie musi być w stanie skutecznie wykrywać boty intranetowe i zapobiegać dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać umieszczanie adresów IP i domen na białej liście. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać funkcjonalność DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie dla protokołów TCP, HTTP i DNS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy danych adresów C&C: bazę danych adresów IP (z wyłączeniem adresów IPv6) i bazę danych domen | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać regularne aktualizacje adresów serwerów botnetu. | TAK |  |
| MONITORING | Rozwiązanie musi posiadać pełne monitorowanie zagrożeń, w tym nazwę ataku, ważność, czasem, adresem, protokołem, zalecanym rozwiązaniem itp. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać monitorowanie stanu procesora, pamięci, temperatury, wentylatora, modułów zasilania itp. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać statystyki i analizy ruchu w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać usługę Threat Intelligence Pushing Service | TAK |  |
| POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu do strefy (zone) 、 użytkownika 、 usługi, aplikacji, IPS, AV w jednej regule polityki. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać import i eksport polityk | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać weryfikację nadmiarowości polityki bezpieczeństwa oraz zliczanie trafień polityki przez interfejs WebUI | TAK |  |
|  | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wstępnie zdefiniowane i niestandardowe obiekty | TAK |  |
| ADMINISTROWANIE, LOGI I RAPORTOWANIE | Urządzenie musi obsługiwać szczegółowe logi ruchu: przekazane, sesje naruszone, ruch lokalny, nieprawidłowe pakiety | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwić podgląd raportów w formacie HTML i PDF. | TAK |  |
|  | Raport można wyeksportować w formacie PDF/HTML/WORD za pośrednictwem email lub FTP. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać zaplanowany raport. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać logowanie zaufane przy użyciu opcji TCP (RFC 3195) | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrowanie zmiany w politykach | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać logowanie w pamięci lokalnej i/lub serwerach syslog. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać standardowy SYSLOG i logowanie w formacie binarnym; rozproszone binarne przechowywanie logów na wielu serwerach logów | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać konfigurację zadań przechwytywania pakietów z wieloma warunkami przechwytywania pakietów w tym samym czasie oraz ich export | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie konta po kilku niepowodzeniach logowania. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi mieć możliwość dodania adresów IP lub MAC hostów do czarnej listy, aby zablokować dostęp przez określony czas. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać opcję rozpoznawania nazw portów usług i adresów IP | TAK |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać pełne logi zdarzeń: audyty aktywności systemu i zarządzania, routing i sieć, VPN, uwierzytelnianie użytkowników, zdarzenia związane z Wi-Fi | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi byc obsługiwane przez WebUI i interfejs wiersza poleceń (CLI) | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem przez HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsolę | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie dwuskładnikowe: nazwa użytkownika/hasło, plik certyfikatu HTTPS | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać integrację systemu: SNMP, syslog. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 role administratora, w tym administratora, operatora i audytora | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute force na nazwę użytkownika i hasło | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać serwery Radius, AD i LDAP. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać szybkie wdrażanie poprzez automatyczne instalowanie z USB, uruchamianie skryptów lokalnych i zdalnych. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczny dashboard w czasie rzeczywistym i szczegółowe widżety monitorowania | TAK |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać zarządzanie urządzeniami pamięci masowej: dostosowywanie i alarmowanie progu przestrzeni dyskowej, nakładanie starych danych, zatrzymywanie nagrywania ruchu. | TAK |  |
| WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ | Rozwiązanie musi obsługiwać tryby Active/Active i Active/Pasive | TAK |  |
|  | - Geograficznie rozproszony HA Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję bypass sprzętowych interfejsów i dedykowany interfejs HA | TAK |  |
|  | - Full mesh HA | TAK |  |
|  | - HA z agregacją linków | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać następujące opcje wdrażania HA: | TAK |  |
| QoS | Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zaplanowanych polityk QoS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać maksymalną lub gwarantowaną kontrolę przepustowości dla adresów IP lub użytkowników. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać tunelowanie w oparciu o domenę zabezpieczeń, interfejs, adres, pulę użytkowników/użytkowników, pulę serwer/serwer, pulę aplikacji/aplikacji, TOS, sieci VLAN. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość przydzieloną w zakresie - czas, priorytet lub tę samą współdzieloną przepustowość | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać typ usługi (TOS) i zróżnicowane usługi (DiffServ) | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać adresy IPv6 w funkcji QoS. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać alokację przepustowości na podstawie kategorii adresu URL | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać dwa poziomy konfiguracji ruchu, które umożliwiają konfigurację ruchu w różnych wymiarach, takich jak użytkownicy i aplikacje. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej cztery tunele na poziom, co zapewnia hierarchię kontroli ruchu. | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać elastyczną, priorytetową alokację pozostałej niewykorzystanej przepustowości. | TAK |  |
| OCHRONA PRZED SPAMEM | Rozwiązanie musi obsługiwać klasyfikację spamu w czasie rzeczywistym i zapobieganie mu. Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę niezależnie od języka, formatu lub zawartości wiadomości. Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail SMTP i POP3. Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z zaufanych domen. Rozwiązanie musi obsługiwać listę obejść opartą na nadawcy i niestandardowe reguły spamu. Rozwiązanie musi mieć mozliwość konfiguracji czarnych i białych list dla modułu Anti-Spam | TAK |  |
| REPUTACJA IP | Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. Obsługa rejestrowania, usuwania lub blokowania pakietów, jeśli złośliwy ruch dotrze do listy reputacji IP. Obsługa uaktualniania bazy danych przez zainstalowanie licencji IP Reputation. Obsługa filtrowania adresów IP botów. | TAK |  |
| Gwarancja - licencja | Oferowany przedmiot zamówienia musi zawierać : 36-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim Szkolenie dla Administratorów z konfiguracji oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania w języku polskim Wdrożenie, które odbędzie się na miejscu u Zamawiającego. Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) | TAK 36- miesięcy = O pkt |  |
| Gwarancja - licencja | Wykonawca może zaoferować ; 48-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim Szkolenie dla Administratorów z konfiguracji oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania w języku polskim Wdrożenie, które odbędzie się na miejscu u Zamawiającego. Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 48 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) | TAK 48 - miesięcy = 2O pkt |  |

II.

Dotyczy :  Dostawa -  Urządzenie sBDS (server breach detection system):

Wykonawca	                                ……………………………………………………

Producent oferowanego urządzenia.	……………………………………………………

Nazwa i typ urzadzenia:	               ……………………………………………………

Ilość urzadzenia – 1 szt

|  | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Wysokość 1U do montażu w szafie rack. Posiadać co najmniej dwa porty USB Urządzenie musi posiadać minimum interfejsów: 8x GE ; 8x SFP ; 2x SFP+ Musi obsługiwać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. Minimum 1 Gb/s przepustowości wykrywania naruszeń w dwukierunkowym wykrywaniu ruchu HTTP z włączonymi wszystkimi funkcjami wykrywania zagrożeń Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać minimum 750 tys . jednoczesnych sesji. Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać 31 000 nowych sesji /s w ruchu HTTP. | TAK |  |
| Usługi sieciowe | Musi obsługiwać pasywny tryb pracy (TAP), nie ingerując w sieć klienta. Rozwiązanie musi być w stanie zintegrować się z zaporami ogniowymi tej samej marki w celu ograniczenia zagrożeń Musi posiadać możliwosc rozwiązywania wiadomości przez protokół MPLS oraz VXLAN i wykrywania zagrożeń w tych wiadomościach. | TAK |  |
| Kontrola aplikacji | Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 5000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka oraz wspierać komunikatory internetowe, p2p, pocztę e-mail, przesyłanie plików, gry online, strumieniowe przesyłanie multimediów itp. Rozwiązanie musi być w stanie zidentyfikować aplikacje mobilne typu iOS lub Android. Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować aplikacje w chmurze, musi zapewniać wielowymiarowe monitorowanie i statystyki dla aplikacji w chmurze, w tym kategorię ryzyka i funkcje. | TAK |  |
| Wykrywanie zagrożeń | Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 35 000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, ręczne i automatyczne aktualizacje, wyodrębnianie sygnatur oraz wbudowaną encyklopedię zagrożeń. Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed atakami SQL injection, XSS, buffer overflow Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przez atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, Musi obsługiwać wykrywanie co najmniej metod uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anomalii protokołów HTTP, SMTP, IMAP, POP3, VOIP, NETBIOS itp. Niestandardowe reguły wykrywania włamań muszą obsługiwać konfigurowanie kierunku ruchu ataku w celu poprawy dokładności analizy źródła ataku. Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie białych list dla modułu IPS. Rozwiązanie musi mieć wstępnie zdefiniowane profile IPS. Rozwiązanie musi mieć opcję przechwytywania pakietów | TAK |  |
| Skanowanie antywirusowe: | Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. Rozwiązanie musi wspierać antywirus oparty na przepływie dla protokołów min. HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP. Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów w skompresowanych plikach, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR oraz wspierać wielowarstwowe wykrywanie skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji po wykryciu zagrożenia w tych plikach Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zaszyfrowanych skompresowanych plików | TAK |  |
| Wykrywanie botnetów C&C: | Rozwiązanie powinno wspierać skuteczne wykrywanie botów intranetowych i zapobieganie dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównywanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C. Rozwiązanie musi obsługiwać automatyczną aktualizację sygnatur botnetów C&C Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy adresów C&C: bazę adresów IP i bazę danych domen. Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie C&C protokołów w protokołach TCP, HTTP i DNS. Rozwiązanie musi wspierać właczenie wykrywania DGA w celu analizy odpowiedzi DNS i wykrywania, czy urządzenie jest atakowane przez nazwę domeny DGA. Musi wspierać wykrywanie tunelowania w protokole DNS w tym analizowanie zapytań DNS a także rejestrować logów zagrożeń wykrytych tuneli DNS. | TAK |  |

| Sandbox w chmurze | Rozwiązanie musi obsługiwać oparte na chmurze wirtualne środowisko analizy złośliwego oprogramowania w celu znalezienia nieznanych zagrożeń Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do piaskownicy w chmurze w celu analizy. Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów, w tym HTTP/HTTPS, POP3, IMAP4, SMTP i FTP. Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF oraz skrypty Rozwiązanie powinno dostarczyć kompletny raport analizy behawioralnej dla złośliwych plików. Rozwiązanie musi obsługiwać globalne udostępnianie informacji o zagrożeniach, aby wykryć nowe nieznane zagrożenie. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Wykrywanie spamu | Rozwiązanie musi wspierać klasyfikację i wykrywanie spamu w czasie rzeczywistym Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie spamu niezależnie od języka, formatu lub treści wiadomości. Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail smtp i pop3 Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy wiadomości e-mail z zaufanych domen. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Dodatkowe funkcje ochrony: | Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DoS / DDoS, SYN Flood, DNS query flood itp. Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie ataków ARP w tym spoofing ARP Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anormalnych ataków protokołu. Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu pop | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Inteligentne funkcje bezpieczeństwa: | Rozwiązanie powinno obsługiwać analizę korelacji zagrożeń, korelację między nieznanymi zagrożeniami, nietypowym zachowaniem i zachowaniem aplikacji, aby wykryć potencjalne zagrożenia lub ataki. Rozwiązanie powinno umożliwiać aktualizację bazy danych modelu zachowania szkodliwego oprogramowania online w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie ponad 2000 znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, trojanów itp Rozwiązanie musi obsługiwać zaawansowane wykrywanie złośliwego oprogramowania oparte na obserwacji zachowania Rozwiązanie musi wspierać wykrycia oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. Rozwiązanie powinno obsługiwać modelowanie zachowania w oparciu o ruch bazowy L3-L7, aby ujawnić nietypowe zachowanie sieci, takie jak skanowanie HTTP, Spider, SPAM, słabe hasła SSH / FTP dla serwerów i hostów. Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DDoS, w tym Flood, Sockstress, zip of death, reflect, dns query, SSL DDos i aplikacyjny DDoS Rozwiązanie musi obsługiwać inspekcję zaszyfrowanego ruchu tunelowego dla nieznanych aplikacji Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację bazy danych modelu nieprawidłowego zachowania online w czasie rzeczywistym Rozwiązanie musi zapewniać analizę kryminalistyczną , w tym analizę zagrożeń, bazę wiedzy, historię i topologię zagrożeń. Rozwiązanie musi obsługiwać działania administratora w celu zmiany stanu zagrożenia na false positive, naprawionego, zignorowanego, potwierdzonego zdarzenia Rozwiązanie musi obsługiwać czyszczenie zagrożeń serwera jednym kliknięciem i ponowną ocenę bezpieczeństwa hosta Rozwiązanie powinno obsługiwać białą listę zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, źródłowy/docelowy adres IP, liczbę odwiedzin itd. Rozwiązanie musi obsługiwać przechwytywanie pakietów online Rozwiązanie musi obsługiwać lokalną technologię honeypot, aby wychwytywać ataki zagrożeń sieciowych i potwierdzać źródło zagrożenia, typ zagrożenia i częstość występowania Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie oszustw na podstawie behawioralnej dla ftp, HTTP, MYSQL, SSH, TELNET, dokumentów lub baz danych Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję polowania na zagrożenia (threat hunting), aby zebrać kompleksowe dowody i zapewnić dogłębną analizę Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force remote dekto, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu poprawy wykrywalność funkcji śledzenia zagrożeń. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać wizualizację zagrożeń intranetowych dla serwerów (zasobów krytycznych), a także wykrywanie nietypowego ruchu z nimi związanego. Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność zagrożeń dla ryzykownych hostów, w tym nazwy hosta, systemu operacyjnego, przeglądarki, typu usługi, aby rejestrować zagrożenia hosta i nietypowy ruch. Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność podstawowych informacji opartych na hoście, indeksu ryzyka, zagrożeń i nietypowego ruchu. Rozwiązanie powinno wspierać widoczność zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, typ zagrożenia, poziom ryzyka, bazę wiedzy, pakiet kryminalistyczny itp. Rozwiązanie powinno dostarczyć wszystkie statystyki klasyfikacji zdarzeń zagrożeń w oparciu o IOC i trend zdarzeń zagrożeń w ciągu co najmniej 2 tygodni. Rozwiązanie musi wspierać wskazanie ścieżki ataku. | TAK |  |

| Analiza i odpowiedzi na incydenty | Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację w czasie rzeczywistym najpoważniejszych informacji o zagrożeniach znalezionych w branży do urządzenia z chmury Obsługa wyświetlania najnowszych informacji o zagrożeniach w wyskakujących okienkach. Obsługa rejestrowania i sprawdzania, czy w sieci wystąpiło odpowiednie zagrożenie. Pomoc techniczna w celu dostarczenia szczegółowych informacji o zagrożeniach i sugestii dotyczących rozwiązania. Wsparcie konfigurowania reguł ostrzegania o zagrożeniach, w tym warunków zagrożenia i metody działania, które w przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego zagrożenie, system powiadomi użytkownika lub podejmie odpwiedź w odpowiednim czasie zgodnie z metodą działania określoną w regule (np. połączenie z firewall, przypomnienie głosowe lub wysłanie pocztą e-mail. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Administracja: | Rozwiązanie musi mieć zintegrowany sieciowy interfejs użytkownika (WebUI) i interfejs wiersza poleceń (CLI) Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem z HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsoli Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute-force na nazwę użytkownika i hasło Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. Rozwiązanie musi obsługiwać monitorowanie hostów i serwerów w sieci wewnętrznej, identyfikując nazwę, system operacyjny, przeglądarkę, typ i rejestr statystyk zagrożeń sieciowych Oferowany zestaw urządzeń musi pochodzić o jednego producenta i być w pełni kompatybilny Oferowany zestaw urządzeń musi posiadać aplikację mobilną pozwalającą na monitoring pracy urządzeń i analizę zdarzeń | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Logowanie i raportowanie: | Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. Raport można wyeksportować co najmniej w formacie PDF i/lub wysłać na adres e-mail lub FTP. Rozwiązanie powinno obsługiwać ustawianie alarmów dotyczących wykorzystania procesora, wykorzystania pamięci, wykorzystania miejsca na dysku, nowych połączeń itp. Rozwiązanie powinno obsługiwać wysyłanie alarmów przez e-mail, SMS. Alerty powinny być generowane na podstawie przepustowości aplikacji i nowych połączeń. Logi powinny być możliwe do eksportu za pośrednictwem Syslog lub poczty e-mail i zawierać minimum logi zdarzeń, sieci, zagrożenia, konfigurację i sesje Wstępnie zdefiniowane zadania raportowania Rozwiązanie powinno mieć scentralizowane monitorowanie wielu urządzeń, w tym procesora, pamięci, ruchu, sesji, aplikacji, użytkowników, zagrożeń itp. za pośrednictwem aplikacji mobilnej z danymi z ostatnich 7 dni. Rozwiązanie musi wspierać restAPI | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Gwarancja/dostawa: | Oferowany przedmiot zamówienia musi zawierać : 36-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim Szkolenie dla Administratorów z konfiguracji oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania w języku polskim. Wdrożenie, które odbędzie się na miejscu u Zamawiającego. Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy | TAK 36- miesięcy = O pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja | Wykonawca może zaoferować : 48-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim Szkolenie dla Administratorów z konfiguracji oferowanego rozwiązania przeprowadzone przez dystrybutora oferowanego rozwiązania w języku polskim. Wdrożenie, które odbędzie się na miejscu u Zamawiającego. Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 48 miesięcy | TAK 48 - miesięcy = 2O pkt |  |

Oświadczamy, że w/w oferowane przedmioty  zamówienia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Podpis osoby uprawnionej

…………………………………………………..