Parametry techniczno-użytkowe Myjni narzędziowej

Zał. nr 5 do SIWZ

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane – wpisać właściwe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zgłoszeniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 10 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe- zał. do oferty. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Minimum 2 osoby w serwisie mające uprawnienia do serwisowania oferowanej myjni – załączyć certyfikaty imienne | Tak – załączyć do oferty |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowy podzespół | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. Ostatni przegląd wykonany na koniec gwarancji z usunięciem wszystkich wad i nieprawidłowości, potwierdzony certyfikatem i wpisem w PASZPORT TECHNICZNY. | Tak |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak – załączyć do oferty |  |
| 10 | Dołączyć listę kontrolną, czynności wykonywanych w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak – załączyć do oferty |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 14 | Instrukcje serwisowa | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 19 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 20 | Dostawa, Instalacja , uruchomienie oferowanego aparatu i systemu | Tak |  |
| 21 | Myjnia zgłoszona do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 22 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 | Tak |  |
| 23 | Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów | Tak |  |
| 24 | Komora przelotowa dwudrzwiowa | Tak |  |
| 25 | Przeszklone drzwi komory (dopuszczalna rama konstrukcyjna ze stali nierdzewnej, nie przesłaniające światła komory). | Tak |  |
| 26 | Drzwi komory otwierane - przesuwne w dół (bezpieczne otwarcie) | Tak |  |
| 27 | Napęd otwierania drzwi elektryczny lub pneumatycznie | Tak Elektrycznie – 1 pkt Pneumatycznie – 0 pkt |  |
| 28 | Oświetlenie w komorze myjącej | Tak |  |
| 29 | Pojemność myjąca komory – minimum 15 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 Wymiary tacy w zakresie: (480÷485)x(240÷245)x(50÷70) mm | Tak |  |
| 30 | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | Tak |  |
| 31 | Zasilanie elektrycznie 400V | Tak |  |
| 32 | Moc w zakresie min. 15 kW max 27 kW | Tak 15 ÷ 18,9 kW – 6 pkt 19 ÷ 22 kW – 4 pkt 22,1 ÷ 27 kW – 0 pkt |  |
| 33 | Komora myjni wykonane ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej | Tak |  |
| 34 | Wlot wody (ciepłej, zimnej, uzdatnionej ponad lustrem wody w komorze) | Tak |  |
| 35 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 36 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 37 | Funkcja wstrzymania programu w pierwszej fazie – płukania wstępnego z możliwością otwarcia drzwi urządzenia postronnie załadowczej następnie korekty/dołożenia narzędzi oraz kontynuacji programu | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | 4 pompy dozujące. | Tak |  |
| 39 | 4 pompy dozujące z możliwością określenia dozowanego środka wyrażonego np. w ml. bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 40 | Ilość pojemników na płynne środki chemiczne do umieszczenia wewnątrz urządzenia -min 3 pojemniki po min. 5 L każdy | Tak |  |
| 41 | Pomiar ilości środka chemicznego dla każdego dozowanego środka za pomocą przepływomierzy | Tak |  |
| 42 | Kontrola poziomu płynnych środków chemicznych w zbiornikach. Ostrzeżenie o pustym zbiorniku | Tak |  |
| 43 | Myjnia sterowana mikroprocesorowo | Tak |  |
| 44 | Sterownik wyposażony w ekran dotykowy lub panel kontrolny. | Tak |  |
| 45 | Minimalna przekątna panelu lub ekranu dotykowego 5” | Tak -podać wymiar |  |
| 46 | Komunikaty wyświetlane w formie tekstowej w języku polskim | Tak |  |
| 47 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
| 48 | Programy mycia dezynfekcji termicznej kontrolowanego wg. A0 oraz dezynfekcji termiczno-chemicznej | Tak |  |
| 49 | Liczba programów mycia min 10 | Tak -podać ilość |  |
| 50 | Liczba programów mycia min 10, w ty min. 5 (najczęściej stosowanych) wybieranych za pomocą dedykowanych pól na ekranie dotykowym bez konieczności przewijania | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 51 | Fabryczny program czyszczący komorę mycia. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 52 | Na ekranie sterownika wyświetlana podstawowe dane o procesie: -nr/ nazwa programu -czas trwania -aktualna faza -czas do zakończenia procesu -pomiar temperatury wewnątrz komory | Tak |  |
| 53 | Optyczna i dźwiękowa informacja o alarmach i błędach. | Tak |  |
| 54 | Drukarka, która umożliwiające wydruk wszystkich parametrów cyklu | Tak |  |
| 55 | Myjnia wyposażona w system kondensacji pary z powietrza wywiewanego | Tak |  |
| 56 | Suszarka z możliwością nastawy temperatury, wyposażona w filtr HEPA | Tak |  |
| 57 | Monitorowanie stanu filtra: niedrożność i uszkodzenie poprzez użycie różnicowego czujnika ciśnienia | Tak |  |
| 58 | Wyposażenie | Tak |  |
| 59 | Wózek transportowy ilość – 2 sztuki Wózek transportowy służący do załadunku i rozładunku wózków wsadowych. Wykonanie ze stali nierdzewnej, wyposażonej w ociekacz. | Tak |  |
| 60 | Wózek wsadowy – ilość 1 sztuka Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi, układanych na tacach narzędziowych o pojemności min. 15 tac DIN 1/1 (480÷485)x(240÷245)x(50÷70) mm Konstrukcja wózka umożliwia mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego mycia – demontaż wybranych 4 poziomów mycia – osobno lub na raz. Demontowane przez użytkownika – półka i ramię myjace. Wózek – 5 poziomowy. | Tak |  |
| 60a | Wózek wyposażony w demontowane zakończenia ramion natryskowych umożliwiający ich czyszczenie i podłączenie narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock – ilość przyłączy nie mniejsza niż poziomów wózka | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 61 | Wymiary zewnętrzne myjni: -szerokość w zakresie 900 ÷1150 mm -głębokość nie mniejsza niż 750 mm | Tak - podać |  |
| 62 | Urządzenie musi udostępniać, poprzez bezpośredni odczyt danych z urządzenia, pełny przebieg swojej pracy w postaci elektronicznej (parametry cyklu). Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie komunikowało się poprzez bezpośredni kanał transmisyjny z systemem komputerowym MEDOK, posiadany przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pośrednich plików lub oprogramowania w celu przekazywania danych. | Tak |  |
| 63 | Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest wyposażyć dostarczone urządzenie w kompletny interfejs sprzętowo – programowy umożliwiający wymianę danych z oprogramowaniem komputerowym MEDOK, służącym do zarządzania pracą CS. | Tak |  |
| 64 | Urządzenie musi być wyposażone w niezbędny interfejs umożliwiający zintegrowanie go z systemem MEDOK firmy ELMI Systemy Automatyki, w zakresie rejestracji jego pracy. Zakres danych przekazywanych do zewnętrznego systemu, nie może być mniejszy niż ten, prezentowany na wydruku z cyklu | Tak |  |
| 65 | Wykonawca ma zrealizować podłączenie oferowanego urządzenia do systemu MEDOK, w ramach dostawy. Koszt podłączenia urządzenia po stronie Wykonawcy. | Tak |  |
| 66 | Integracja aparatu ze szpitalnym systemem komputerowym MEDOK Koszty integracji po stronie dostawcy aparatu | Tak |  |
| 67 | Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych stosowanych aktualnie przez szpital (także w okresie gwarancji) | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i  będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi  w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

…………………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej