DSUiZP/24/53/KJ/16				                                                                Końskie 14.06.2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym art. 66-70 k.c. na bieżące naprawy, regulacje, nastawy,  konserwacje przeglądy i prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami zewnętrznymi i procedurami obowiązującymi w ZOZ w Końskich oraz zaleceniami producentów tych urządzeń  wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w obiektach  ZOZ Końskie. Wykaz urządzeń podlegających usłudze zawarty jest w załączniku nr 1 niniejszego zaproszenia.

- Sposób wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych:

a) stałe utrzymanie sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu wentylacji i klimatyzatorów,

b) okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu wentylacji i klimatyzatorów, potwierdzone protokołami,

c) dokonywanie napraw, regulacji, ustawień, wymiana uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji; zespół serwisowy Wykonawcy jest zobowiązany do podjęcia naprawy w ciągu dwunastu godzin od zgłoszenia awarii, potwierdzone protokołami,

d) Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji remontów w okresie trwania zawartej umowy, jeżeli nie są one objęte gwarancją. Konieczność zakupu nowych podzespołów i części do urządzeń, instalacji wentylacji i klimatyzatorów Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją ich kosztu w przypadku, w którym instalacje te nie są objęte gwarancją. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które posłużą do usunięcia awarii. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego części lub podzespołów, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykorzystania.

e) w sytuacji, gdy urządzenia (instalacje wentylacji i klimatyzatory) są objęte gwarancją, Wykonawca po stwierdzeniu usterki zawiadamia niezwłocznie o niniejszym fakcie Zamawiającego, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w celu naprawy usterki przez Gwaranta.

f) Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do nieodpłatnej utylizacji wymienionych (niesprawnych) części lub podzespołów, w tym zużytych filtrów oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentu z utylizacji.

g) Wykonawca poda numer telefonu serwisowego, pod który należy zgłaszać awarie,

2. Wykonując czynności określone w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do następujących:

· sporządzania protokołu z dokonywanych badań, pomiarów i testów, po usunięciu każdej awarii, powodującej zatrzymanie systemu, lub wymianie urządzeń i elementów instalacji,

· sporządzenia protokołu rocznego przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzacji – osobno dla każdej instalacji – ze szczegółowym opisem wykonanych prac.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również prowadzenie Dziennika Przeglądu i Konserwacji Urządzeń, który powinien zawierać:

· nazwę obiektu,

· nr kolejnego dziennika,

· nazwę instalacji,

· liczbę kolejno ponumerowanych stron,

· nr kolejnego wpisu,

· datę wpisu,

· czytelnie nazwisko osoby dokonującej wpisu,

· pieczątka z nazwiskiem i nazwa firmy

· szczegóły dotyczące wszystkich przeprowadzonych prac konserwujących i napraw, tj. rodzaj przeprowadzonych czynności, wymienione elementy oraz zaobserwowane usterki,

· wyniki wszystkich przeprowadzonych badań okresowych i pomiarów,

· aktualny stan urządzenia lub instalacji będących przedmiotem wykonywanych czynności,

· ilości i rodzaj (nowy, powtórnie użyty, uzdatniony) czynnika, którym uzupełniono instalację

(jeśli taki występuje w danej instalacji).

· miejsce na uwagi.

4. Wyniki ze stanu przeglądów i konserwacji instalacji każdorazowo po dokonanym przeglądzie i teście muszą być wpisane do dziennika przeglądu i konserwacji tej instalacji.

5. Każdy protokół z dokonanych prób, badań, testów oraz protokół rocznego przeglądu powinien być dołączony do dziennika przeglądu i konserwacji urządzenia.

6. Osoba upoważniona przez Zamawiającego każdorazowo potwierdza zakres wykonanych prac w Dzienniku Przeglądu i Konserwacji Urządzenia.

Dziennik Przeglądu i Konserwacji Urządzeń, o którym mowa w punktach 3, 4, i 5 stanowić będzie własność Zamawiającego i przechowywany będzie przez ZOZ Końskie lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Kryterium i sposób oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i

ich znaczeniem :

· Cena 100 %

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia – Kierownik Nadzoru i Eksploatacji Aparatury Medycznej Jacek Jakubczyk dostępny pod nr tel. 41 390 22 11

Ofertę proszę składać do godziny 12:00 dnia 29.06.2016r. wg załączonego formularza ofertowego załącznik nr 2 wypełniając wszystkie pola i przesłać (dostarczyć) w jednej z poniższych form:

•	pisemnie na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie w zamkniętej kopercie oznakowanej „oferta na przeglądy, konserwacje i naprawy wentylacji i klimatyzatorów w obiektach ZOZ Końskie”

•	elektronicznie na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl

•	telefonicznie na fax 41 390 23 19

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę zostanie podpisana umowa według załączonego projektu.

Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne uprawnienia w zakresie UDT na:

- Certyfikat F-gazy dla przedsiębiorców i pracowników

- kat D i E uprawnienia elektryczne

- kat. D i E uprawnienia ciśnieniowe

- kat. D i E uprawnienia klimatyzacyjne

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Z poważaniem