DSUiZP 24/MS/11/2019r

Zał. nr 2 do Zaproszenia

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia lasera Evo 1064 13WAT

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny | EVO 1064 13 WAT | EVO 1064 13 WAT |
| 2 | Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm i mocy min. 13 W | Tak |  |
| 3 | Wielkość wiązki 1,70cm2 (odstęp 1 cm) | Tak |  |
| 4 | Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs | Tak |  |
| 5 | Praca w trybie ciągłym i impulsowym (10 000 Hz) | Tak |  |
| 6 | Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej min. 5,9” | Tak |  |
| 7 | Możliwość tworzenia programów terapeutycznych | Tak |  |
| 8 | Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu | Tak |  |
| 9 | Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy | Tak |  |
| 10 | Elektroniczny timer zabiegowy | Tak |  |
| 11 | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 12 | Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera | Tak |  |
| 13 | Możliwość łączenia metod pracy punktowej i skanującej w jednej terapii | Tak |  |
| 14 | Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym | Tak |  |
| 15 | Możliwość regulacji mocy lasera w trakcie trwania programu terapeutycznego bez jego przerywania | Tak |  |
| 16 | Programy terapeutyczne dobierające inteligentnie moc wiązki lasera w zależności od koloru skóry (min. 3 rodzaje), od wieku (min. 3 kategorie wiekowe), rodzaju schorzenia i odległości od skóry pacjenta | Tak |  |
| 17 | Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator sondowy, okulary ochronne – 2 pary, pilot nożny, komplet przewodów. | Tak |  |
| 18 | Załączyć „listę przeglądów zakres” (listę wykonać własnoręcznie) w niej opisać terminy przeglądów | Tak |  |

Opracował;

PKRiF mgr Daniel Uryga