# Specyfikacja urządzeń do dostawy i montażu

1.     Osuszacz ziębniczy AIRPOL OP 10 	  	szt. 1

# OP 10

| OP Dane techniczne |
| --- |
| Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza |  |
| Przepływ [m³/h] | 51 |
| Przepływ [m³/min] | 0.85 |
| Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] | +3 |
| Minimalne ciśnienie robocze [MPa] | 0.5 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | 1.6 |
| Max temperatura sprężonego powietrza na wlocie [°C] | +55 |
| Temperatura otoczenia [°C] | +5 ÷ +45 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 350 x 500 x 450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Masa [kg] | 20 |
| Poziom dźwięku [db(A)] | 50 |
| Pobór mocy [kW] | 0.190 |
| Napięcie zasilania [V] | 230V/50Hz/1ph |
| Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 3x1,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 6 |
| Czynnik chłodniczy | R134a |

7.     Filtr sieciowy sterylny AIRPOL  P-SRF N 0006 	szt. 1

| Model |  | Przepływ [m³/h] | Przepływ [m³/min] | Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | Przyłącze sprężonego powietrza | Wkład |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P-SRF N 0006 | 60 | 1.0 | 1.6 | G 1/4 | 03/10 |

2.     Filtr sieciowy wstępny AIRPOL FP78     		szt. 1

3.     Filtr sieciowy dokładny   AIRPOL FP78     	szt. 1

4.     Filtr sieciowy bardzo dokładny AIRPOL FP78	szt. 1

5.     Filtr sieciowy węglowy AIRPOL FP78		szt. 1

6.     Automatyczny czasowy spusty kondensatu 	szt. 4