# Specyfikacja urządzeń do dostawy i montażu

1.     Osuszacz ziębniczy AIRPOL OP 10 	  	szt. 1

# OP 50

| OP 50 |
| --- |
| Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza | OP 50 |
| Przepływ [m³/h] | 180 |
| Przepływ [m³/min] | 3.00 |
| Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] | +3 |
| Minimalne ciśnienie robocze [MPa] | 0.5 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | 1.3 |
| Max temperatura sprężonego powietrza na wlocie [°C] | +55 |
| Temperatura otoczenia [°C] | +5 ÷ +45 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 370 x 500 x 765 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 |
| Masa [kg] | 44 |
| Poziom dźwięku [db(A)] | 57 |
| Pobór mocy [kW] | 0.673 |
| Napięcie zasilania [V] | 230V/50Hz/1ph |
| Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 3x1,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 10 |
| Czynnik chłodniczy | R404A |

7.     Filtr sieciowy sterylny AIRPOL  P-SRF N 0006 	szt. 1

| Model |  | Przepływ [m³/h] | Przepływ [m³/min] | Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | Przyłącze sprężonego powietrza | Wkład |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P-SRF N 0027 | 270 | 4.5 | 1.6 | G 1 | 05/25 |

2.     Filtr sieciowy wstępny AIRPOL FP335    		szt. 1

3.     Filtr sieciowy dokładny   AIRPOL FP335     	szt. 1

4.     Filtr sieciowy bardzo dokładny AIRPOL FP335	szt. 1

5.     Filtr sieciowy węglowy AIRPOL FP335		szt. 1

| Model |  | Przepływ [m³/h] | Przepływ [m³/min] | Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | Przyłącze sprężonego powietrza | Wkład |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FP 335 | 335 | 5.6 | 1.6 | G 1 | Q,P,S,C |

6.     Automatyczny czasowy spusty kondensatu 	szt. 4