DSUiZP 252/MS/08/2019r.

Zał. nr 5 do SIWZ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – w zakresie poszczególnych zadań.

Dotyczy zadania nr 1.

Lp. 1.Tlen medyczny ciekły w ilości około 508 000kg przez okres 48 miesięcy, tankowany do zbiornika na posesji Zamawiającego. Realizacja dostaw cysternami kriogenicznymi  z urządzeniami pozwalającymi na przetaczanie do zaworów zbiornika tlenu o max. pojemności od 5900kg do 6500kg, znajdującego się na posesji  Zamawiającego ZOZ Końskie ul. Gimnazjalna 41B. Podstawą do każdorazowej ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu z odczytu mierników znajdujących się na cysternie Wykonawcy. Zamówienia składane będą telefonicznie, lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od czasu złożenia zamówienia. W ciągu miesiąca Zamawiający realizuje jedna/dwie dostawy tlenu medycznego lub według potrzeb. Do każdorazowej dostawy wymagany jest atest jakości tlenu ciekłego lub certyfikat analityczny .

2. Dostawa i wydzierżawienie oraz montaż zbiornika magazynowego ciekłego tlenu medycznego o poj. od 5900kg do 6500kg – który Zamawiający wydzierżawi na okres 48 miesięcy.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie;

a) Zdemontowanie istniejącego zbiornika tlenu medycznego, będzie wykonane przez dotychczasowego Wykonawcę – w przypadku wyboru nowego Wykonawcy. Obecnie Zamawiający dzierżawi zbiornik od  firmy Air Liquide.

b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny wydzierżawianego zbiornika oraz  zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami UE.

c) Wykonawca oświadcza, że zbiornik będący przedmiotem dzierżawy spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE.

d) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w okresie trwania umowy do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji wydzierżawianego zbiornika wraz z parownicą oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UDT.

e) Wykonawca oświadcza, że zbiornik na ciekły tlen medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

f) W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia, wyładunku i zamontowania zbiornika w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie szpitala w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie odpowiedniego dźwigu na czas rozładunku zbiornika wraz z oprzyrządowaniem oraz usunięcia starego zbiornika tlenu ciekłego z fundamentu Zamawiającego

g) Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron.

h) Wykonawca zobowiązany jest po zainstalowaniu zbiornika do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących  aktualnych aktów prawnych w ramach ceny z oferty do zad. nr 1.

i) Prace związane z montażem zbiornika muszą być realizowane przez Wykonawcę w sposób, który nie spowoduje przerw w dostawie tlenu ciekłego, a w związku z tym Wykonawca zapewni na czas realizacji zbiornik zastępczy (przewoźny), który będzie systematycznie pełnił tlenem medycznym do czasu uruchomienia i przekazania sprawnego głównego zbiornika tlenu Zamawiającemu. Cena tlenu ze zbiornika zastępczego nie może być wyższa niż zaproponowana w Formularzu Cenowym do zad. Nr.1 wg złożonej oferty.

j) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi zbiornika, schematów instalacji dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia wraz z dopuszczeniem do eksploatacji.

k) Po zakończeniu umowy Wykonawca, w przypadku wyboru nowego Wykonawcy, zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na swój koszt zdemontować pusty zbiornik na tlen ciekły, wraz z parownicą atmosferyczną, a także zabezpieczyć pozostałe instalacje doprowadzające tlen.

l) Istniejący na posesji Zamawiającego fundament po zdemontowanym starym zbiorniku o poj. 5500kg nie pozwala na usadowienie na nim zbiornika o większej poj. niż określono w pkt. 1 SIWZ. W przypadku zaoferowania zbiornika o większej pojemności niż określono w SIWZ do Wykonawcy należy opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń.

m) Pożądana jest wizja lokalna na posesji Zamawiającego w celu zapoznania się z warunkami technicznymi posiadanych instalacji zbiornika i rozdzielni tlenu.

Dotyczy zadani nr 2.

Lp.1,2, 3, 4. Tlen medyczny w butlach w ilości ok. 1 240m3 rocznie o pojemności każda 6,4m3, 1,6m3, 0,8m3, 0,3m3.  Zamawiający będzie korzystał z dzierżawy butli Wykonawcy wg ilości określonych w zad. nr 2.

Dostawa loco do magazynu Zamawiającego średnio raz w miesiącu po telefonicznym lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) złożonym zamówieniu, w ciągu 3 dni roboczych wg ilości podanej w zamówieniu. Do każdorazowej dostawy wymagane świadectwo jakości tlenu medycznego lub certyfikat analityczny. Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby butle spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. Butle muszą być oznakowane zgodnie z PN; - cechowane PN-EN 1089-1

Etykiety ostrzegające PN-EN 1089-2, kod barwny PN-EN 1089-3

Dotyczy zadani nr 3.

Lp. 1. Podtlenek azotu (nitrogranium oxydatum) w ilości ok. 640 kg w okresie 48 miesięcy – Zamawiający realizuje średnio jedną dostawę miesięcznie.

2. Dzierżawa 30 butli na podtlenek azotu. Zamawiający w pełnym zakresie korzystał będzie z dzierżawy butli Wykonawcy.

Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby wydzierżawione butle spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. Do każdorazowej dostawy wymagane świadectwo jakości  lub certyfikat  analityczny podtlenku azotu. Dostawa loco do magazynu Zamawiającego po telefonicznym lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) złożonym zamówieniu,  w ciągu 3 dni roboczych wg ilości podanej w zgłoszeniu. Butle muszą być oznakowane zgodnie z PN; - cechowane PN-EN 1089-1

Etykiety ostrzegające PN-EN 1089-2, kod barwny PN-EN 1089-3

Dotyczy zadania nr 4.

Lp. 1.Systematyczna sukcesywna dostawa ciekłego azotu w ilości ok. 60 000kg w okresie 48 miesięcy.  Zamawiający realizuje średnio 4 dostawy azotu w ciągu miesiąca. Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili przyjęcia telefonicznego lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) złożonego zamówienia. Do każdorazowej dostawy wymagane jest świadectwo jakości ciekłego azotu lub certyfikat analityczny.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie;

a) Zdemontowanie istniejącego zbiornika ciekłego azotu – w przypadku wyboru nowego Wykonawcy. Obecnie Zamawiający dzierżawi zbiornik EUROCYL od  firmy LINDE.

b) Dostawa i wydzierżawienie oraz montaż kompletnego zbiornika na ciekły azot (wraz z wężem ok. 3mb i lancą wylewową) o pojemności od 590 do 900 litrów – które Zamawiający wydzierżawi na okres 48 miesięcy. Podany zakres poj. zbiornika uzależniony jest od miejsca lokalizacji zbiornika.

c) Wykonawca oświadcza, że zbiornik będący przedmiotem dzierżawy spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE.

d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny wydzierżawianego zbiornika oraz  zgodność z obowiązującymi przepisami i normami UE.

e) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w okresie trwania umowy do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji wydzierżawianego zbiornika azotu oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UDT.

f) Wykonawca oświadcza, że zbiornik na ciekły azot jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

g) Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron.

h) Wykonawca zobowiązany jest po zainstalowaniu zbiornika do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących  aktualnych aktów prawnych w ramach obowiązującej ceny.

i) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi zbiornika, schematów instalacji dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia wraz z dopuszczeniem do eksploatacji.

j) Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na swój koszt zdemontować pusty zbiornik na ciekły azot.

Wykonawca oświadcza, że oferta jego będzie zgodna z obowiązującym od dn. 19.07.2004r. z późn. zm. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym produkcji gazów oraz napełniania, legalizacji i przechowywania butli.

Dotyczy zadania nr 5.

Lp. 1. Dwutlenek węgla CO-2 w butlach o poj. 6kg, w ilości ok. 1 400kg w okresie 48 miesięcy. Zamawiający nie posiada butli własnych i korzystał będzie z dzierżawy butli Wykonawcy o poj. 6kg.

Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili przyjęcia telefonicznego lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) złożonego zamówienia.  Do każdorazowej dostawy wymagany jest atest jakości dwutlenku węgla lub certyfikat  analityczny. Dostawa odbywa się raz  dwa na 2-tygodnie po 9 butli. Butle muszą być oznakowane zgodnie z PN; - cechowane PN-EN 1089-1

Etykiety ostrzegające PN-EN 1089-2, kod barwny PN-EN 1089-3.  Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby butle Zamawiającego spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE

Dotyczy zadania nr 6.

Lp. 1. Dwutlenek węgla CO-2 w butlach w ilości ok. 400kg przez okres 48 miesięcy. Zamawiający nie posiada butli własnych i korzystał będzie z dzierżawy butli Wykonawcy o poj. 6,4m3. Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili przyjęcia telefonicznego lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) złożonego zamówienia Do każdorazowej dostawy wymagany jest atest jakości dwutlenku węgla lub certyfikat  analityczny. Dostawa odbywać się będzie  dwa/trzy  razy na 3-4 m-ce po 2 butle. Butle muszą być oznakowane zgodnie z PN; - cechowane PN-EN 1089-1 Etykiety ostrzegające PN-EN 1089-2, kod barwny PN-EN 1089-3.  Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby butle Zamawiającego spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE

Dotyczy zadania nr 7.

Lp. 1.Entonox (lub inny równoważny) w butlach o poj. 5kg w ilości ok 4 000kg przez okres 48 miesięcy. Dzierżawa 4 butli o poj. 5kg, oraz 2 wózków na dwie butle 5kg. Dostawa odbywać się będzie do D.T raz na dwa tygodnie po 2 butle. Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili przyjęcia telefonicznego lub na adres poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru przez strony) złożonego zamówienia.  Do każdorazowej dostawy wymagany jest atest jakości  lub certyfikat analityczny enotonoxu. Butle muszą być oznakowane zgodnie z PN; - cechowane PN-EN 1089-1 Etykiety ostrzegające PN-EN 1089-2, kod barwny PN-EN 1089-3.  Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby butle Zamawiającego spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE

………………………………………….