Nr. Sprawy DSU i ZP 24/MS/89/2017r						Końskie 11.12.2017r

Firmy biorące udział w Konkursie ofert (ROTOR) Viva 2) w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. z dn. 05.12.2017r

Dotyczy; konkursu ofert na zakup i dostawę – rotora Viva 2 wg specyfikacji.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożony w dn. 08.12.2017r. wniosek,  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi;

- Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne rotor o następujących parametrach?

| Dane techniczne przedmiotu zamówienia | Rozwiązanie równoważne |
| --- | --- |
| wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa | wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa |
| metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V. | Obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa, , który zapewnia bezpieczeństwo ćwiczącego poprzez wykluczenie ewentualnych przebić przy styczności metalowych wózków z metalowymi obudowami. Ponad to obudowa ta jest równie trwała co metalowa o czym świadczy brak reklamacji na ww element oraz uzyskane certyfikaty. SILNIK 240 WATT |
| możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. | możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę. |
| duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość. | duży ekran (88 mm x 117 mm- 5,7 cala ). Dobra kontrastowość |
| stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi Menu urządzenia w języku polskim | stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi Menu urządzenia w języku polskim |
| specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie. Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi | specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana. urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie. Niewyściełane obejmy stopy z rzepami , które posiadają specjalną antypoślizgową powierzchnią oraz opaski mocujące. Badania producenta potwierdzają, że takie rozwiązaniu gwarantuje bezpieczeństwo podczas przeprowadzania terapii. Nie powoduje żadnych mikrourazów nawet podczas ćwiczeń bosą stopą a specjale tworzywo z którego je wykonano zapewnia szybką dezynfekcję, w przeciwieństwie do wyściełanej materiałem-który jest materiałem zużywalnym a do tego jego dezynfekcja jest dłuższa. Potwierdzone certyfikatem. |
| dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125 mm). | dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 112 mm). |
| stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg | stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg |
| wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona). | wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi. odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona) |
| OPROGRAMOWANIE: Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków ( posiada 14 programów terapeutycznych). Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu. | Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków ( posiada 14 programów terapeutycznych). Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki. Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów |
| Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: TRENING PASYWNY:  prędkość (obroty na minutę).  czas treningu (min).  stopień trudności (napięcie mięśniowe)  przebyty odcinek (km). TRENNIG AKTYWNY:  wspomaganie pedałowania.  zużyta energia (Joule / kcal )  osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ).  opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia).  dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt)  części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas). | Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane: TRENING PASYWNY:  prędkość (obroty na minutę).  czas treningu (min).  stopień trudności (napięcie mięśniowe)  przebyty odcinek (km). TRENNIG AKTYWNY:  wspomaganie pedałowania.  zużyta energia (Joule / kcal )  osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ).  opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia).  dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) |

Odp. Pyt. Nr 1 TAK

DSUiZP

Opracował; Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki