Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/3 / 2015           Załącznik nr 5  - do zadania nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Videogastroskop   sztuk 1

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną obsługę serwisowa oferowanego sprzętu oraz naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza, uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. do 3 dni po instalacji | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z oferowaną myjnią | Tak |  |
| 14 | VIDEOGASTROSKOP | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.2,7 mm | Tak |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,8 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 19 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 6÷90 mm | Tak |  |
| 20 | Długość robocza min. 1030 mm | Tak |  |
| 21 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 22 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 23 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego - water-jet | Tak |  |
| 24 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego endoskopu z oferowanym zestawem min.: procesorem, monitorem medycznym, ssakiem, pompą płuczącą i wózkiem | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Videogastroskop   sztuk 1

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza ), naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi- w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z oferowaną myjnią | Tak |  |
| 14 | VIDEOGASTROSKOP | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.2,8 mm | Tak Od 3,2mm 8 pkt. Do 3,1mm – 0pkt. |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,8 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 19 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 6÷90 mm | Tak |  |
| 20 | Długość robocza min. 1030 mm | Tak |  |
| 21 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 22 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 23 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego - water-jet |  |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Videokolonoskop

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu oraz naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza , uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi- w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z oferowaną myjnią | Tak |  |
| 14 | Vodeokolonoskop | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.3,7 mm | Tak |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD - Kolor | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 19 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 6÷90 mm | Tak |  |
| 20 | Długość robocza min. 1500 mm | Tak |  |
| 21 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 22 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego - water-jet | Tak |  |
| 23 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 24 | Obrotowy konektor w zakresie 1800 z dzieloną sztywnością tuby wziernikowej w 3 odcinkach lub płynnie regulowana sztywność końcówki dostanej endoskopu na odcinku 20 cm | Tak |  |
| 25 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego endoskopu z oferowanym zestawem min.: procesorem, monitorem medycznym, ssakiem, pompą płuczącą i wózkiem | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Myjnia do endoskopów giętkich dwustanowiskowa

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Myjnia ma spełniać obowiązujące normy w Polsce dotyczące mycia endoskopów giętkich (załączyć oryginał i tłumaczenie) | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych a także wymianę elementów zużywalnych np.: dreny, pompy przyłącza itp. (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 5 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 6 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 7 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 10 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 11 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 13 | Sprzedaż części zamiennych | Tak |  |
| 14 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 15 | Myjnia automatyczna | Tak |  |
| 16 | Myjnia do mycia endoskopów giętkich- dwustanowiskowa -fabrycznie przystosowana do mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie | Tak |  |
| 17 | Zasilani elektryczne 230 V lub 380 V | Tak |  |
| 18 | System przeznaczony do dezynfekcji videobronchofiberoskopów , videogastroskopów ,videokolonoskopów, videoduodenoskopów | Tak |  |
| 19 | Dokumentacja - drukarka przebiegu procesów mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 20 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów | Tak |  |
| 21 | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas procesu mycia i dezynfekcji. W czasie wykrycia nieszczelności automatyczne przerwanie procesu. | Tak |  |
| 22 | System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów z możliwością kontroli przepływu w kanałach endoskopu lub możliwość mycia endoskopów różnych producentów bez konieczności adaptacji przyłączy oprócz testera szczelności | Tak |  |
| 23 | Kpl. środków chemicznych pozwalający na wykonanie 200 procesów mycia i dezynfekcji endoskopów | Tak |  |
| 24 | Zamawiający w miejscu podłączenia myjni dysponuje tylko wodą „kranową” - zimna i ciepła. Wykonawca-oferent musi zapewnić na swój koszt wszystkie rodzaje wód (np. wodę zdemineralizowaną lub zmiękczoną poprzez wstawienie koniecznych zmiękczaczy lub stacji uzdatniania wody) jeżeli producent myjni wymaga takich rodzajów wody do prawidłowego procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 25 | Myjnia przeznaczona do mycia zaoferowanych w przetargu endoskopów | Tak |  |
| 26 | Myjnia ma obsługiwać posiadane przez zamawiającego videoendoskopy firmy OLYMPUS - VIDEOGASTROSKOP GIFQ165 - VIDEOKOLONOSKOP CFQ 165 - VIDEODUODENOSKOP TJF-145 Oraz PENTAX: - VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK - VIDEOGASTROSKOP EG-290KP - VIDEOKOLONOSKOP EC-380LKP | Tak |  |
| 27 | Komora myjni oraz obudowa wykonana ze stali Kwasoodpornej | Tak |  |
| 28 | Wykonawca zapewnia dowolność stosowania różnych środków do dezynfekcji i mycia aparatów bez utraty gwarancji na myjnie i oferowane endoskopy. Podać min.5 środków | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Praca w systemie zamkniętym , urządzenie wyposażone w kondensat oparów | Tak |  |
| 30 | Wysuwany kosz do mycia endoskopów | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  System do archiwizacji obrazów

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. W terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Integracja systemu endoskopowego z systemem szpitalnym HIS (Firma Esaprojekt – Optimed) oraz PACS (Firma – Agfa). Oferent ma dostarczyć niezbędne moduły lub komputer(y) potrzebne do integracji i stworzenie pełnego stanowiska. Komputer ma składać się min. Z: -monitor -komputer z klawiaturą i myszą komputerowa -drukarka kolorowa (laserowa) | Tak |  |
| 14 | Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego pacjenta | Tak |  |
| 15 | Możliwość zgrywania badań na płyty CD/DVD i pendrive | Tak |  |
| 16 | Generowanie baz danych wg. Kryteriów data , nazwisko, PESEL | Tak |  |
| 17 | System archiwizacji obrazów ma umożliwić podpięcie,-w pełni zintegrować oferowany procesor z systemem | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Procesor wizyjny HD

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Procesor wizyjny HD TV | Tak |  |
| 14 | Wyjście sygnału w rozdzielczości HD | Tak |  |
| 15 | Obrazowanie w różnych pasmach światła | Tak |  |
| 16 | -Złącze umożliwiające podpięcie i zintegrowanie oferowanego –zamawianego systemu archiwizacji | Tak |  |
| 17 | Lampa Ksenonowa –moc min 300 W | Tak |  |
| 18 | Pompa inflacyjna | Tak |  |
| 19 | Aparat dostosowany do pracy z oferowanymi w przetargu endoskopami i możliwość ich pełnego zintegrowania z oferowanym procesorem | Tak |  |
| 20 | System z podłączenia do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Monitor medyczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Monitor medyczny HD min. 26” LCD | Tak |  |
| 13 | Kompatybilny z oferowanym procesorem | Tak |  |
| 14 | Kąt widzenia min.160o | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Ssak endoskopowy

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Ssak endoskopowy | Tak |  |
| 13 | Podciśnienie min. 82kPa | Tak |  |
| 14 | Regulacja siły ssania | Tak |  |
| 15 | Butelka o pojemności 1 l. sztuk 2 | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Pompa płucząca

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Pompa płucząca | Tak |  |
| 13 | Pompa zapewnia możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz przez kanał roboczy | Tak |  |
| 14 | Pompa wodna perystaltyczna | Tak |  |
| 15 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |
| 16 | Zbiornik płynu min. 1l sztuk 2 | Tak |  |
| 17 | Uruchamianie pompy z przycisku endoskopu lub za pomocą wyłącznika nożnego | Tak |  |
| 18 | Wężyki na pompę sztuk 10 | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Wózek medyczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Podstawa jezdna z blokada kół | Tak |  |
| 13 | Wieszak na endoskop | Tak |  |
| 14 | Półki i uchwyty umożliwiające zamontowanie całego oferowanego zestawu: -monitor -procesor (z wbudowanym źródłem światła) -ssak -pompa -endoskop | Tak |  |
| 15 | Listwa zasilająca długość min. 6m z 4 wtykami | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej