Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/3 / 2015           Załącznik nr 5  - do zadania nr 3

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  - VIDEOBRONCHOSKOP

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Gwarancja min. 24 miesiące – 0 pkt Gwarancja 36 miesięcy – 8 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Wykonawca zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii (będącym na gwarancji) posiadanym przez pracownię : - procesorem EPK100p firmy PENTAX - myjniami automatycznymi Innova E3 firmy BHT - systemu archiwizacji ENDOVARIS firmy PENTAX Lub zaoferuje (do oferowanego aparatu) równoważny zestaw składający się: z źródła światła z procesorem i Videobronhoskop . Oferowane segmenty oddzielne lub zintegrowane. Rozwiązanie ma umożliwić pracę na oferowanym endoskopie bez konieczności rozłączania posiadanego EPK100p (pracującego z - VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK firmy PENTAX) z monitorem KT-E240FEE, czyli umożliwić równoczesne podpięcie oprócz EPK100p oferowanego procesora z posiadanym monitorem firmy KOSTEC KT-E240FEE. Zapewni również system archiwizacji podpinając- integrując w jednym miejscu badania od zaoferowanego endoskopu oraz posiadanego na oddziale VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK | Tak |  |
| 14 | Videobronchoskop | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.3,0 mm | Tak |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 6,3 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD - Kolor | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 120° | Tak |  |
| 19 | Wygięcie góra/dół 180/1300 | Tak |  |
| 20 | Oferowany VIDEOBRONCHOSKOP kompatybilny z oferowaną myjnią | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Myjnia do endoskopów giętkich jednostanowiskowa

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Myjnia ma spełniać obowiązujące normy w Polsce dotyczące mycia endoskopów giętkich (załączyć oryginał i tłumaczenie) | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu - (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 5 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 6 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 7 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 10 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 11 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 13 | Sprzedaż części zamiennych | Tak |  |
| 14 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 15 | Myjnia automatyczna | Tak |  |
| 16 | Myjnia do mycia endoskopów giętkich- jednostanowiskowa | Tak |  |
| 17 | Zasilani elektryczne 230 V lub 380 V | Tak |  |
| 18 | System przeznaczony do dezynfekcji videobronchofiberoskopów , videogastroskopów , videokolonoskopów, videoduodenoskopów | Tak |  |
| 19 | Myjnia dostosowana do mycia posiadanych na oddziale endoskopów firmy PENTAX: - VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK Fujinon - BRONCHOSKOP FB-120MP | Tak |  |
| 20 | Dokumentacja - drukarka przebiegu procesów mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 21 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów | Tak |  |
| 22 | Kontrola szczelności endoskopów podczas procesu mycia i dezynfekcji – w przypadku nieszczelności zatrzymanie procesu. | Tak |  |
| 23 | System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów z możliwością kontroli przepływu w kanałach endoskopu lub możliwość mycia endoskopów różnych producentów bez konieczności adaptacji przyłączy oprócz testera szczelności | Tak |  |
| 24 | Kpl. środków chemicznych pozwalający na wykonanie 200 procesów mycia i dezynfekcji endoskopów | Tak |  |
| 25 | Zamawiający w miejscu podłączenia myjni dysponuje tylko wodą „kranową” - zimna i ciepła. Wykonawca-oferent musi zapewnić na swój koszt wszystkie rodzaje wód (np. wodę zdemineralizowaną lub zmiękczoną poprzez wstawienie koniecznych zmiękczaczy lub stacji uzdatniania wody) jeżeli producent myjni wymaga takich rodzajów wody do prawidłowego procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 26 | Myjnia przeznaczona do mycia zaoferowanych w przetargu endoskopów | Tak |  |
| 27 | Komora myjni wykonana ze stali Kwasoodpornej | Tak |  |
| 28 | Oferent zapewnia dowolność stosowania różnych środków do dezynfekcji i mycia aparatów bez utraty gwarancji na myjnie i oferowane endoskopy. Podać min. 5 środków | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Wysuwany kosz do mycia endoskopów | Tak |  |
| 30 | Praca w systemie zamkniętym , urządzenie wyposażone w kondensat oparów | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej