Numer sprawy; DSUiZP 252/ŁM/31/2021

Zał. nr 5  do zadania nr 1

Aparat angio OCT

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2021 lub 2022 | Tak |  |
| 16 | Aparat angioOCT | Tak |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 18 | Okulistyczny optyczny tomograf koherentny z przystawką do badania przedniego odcinka oka | Tak |  |
| 19 | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | Tak |  |
| 20 | Wbudowany komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 23”, kolorowa drukarka | Tak |  |
| 21 | Technologia pomiaru - spektralna | Tak |  |
| 22 | Częstotliwość skanowania min. 100 000 A-skanów/sek. | Tak, podać |  |
| 23 | Cyfrowa rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 1,95μm | Tak, podać ≤ 2,0μm - 5 pkt; > 2,0μm - 0 pkt. |  |
| 24 | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | Tak, podać |  |
| 25 | Maksymalna głębokość skanowania siatkówki bez dodatkowych soczewek | Tak, podać ≥ 2,9 mm - 5 pkt; < 2,9 mm - 0 pkt |  |
| 26 | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan: | Tak, ≥ 12mm - 4 pkt; < 12mm - 0 pkt. |  |
| 27 | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 3 do 12mm | Tak |  |
| 28 | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta: nie większa niż 2 mm | Tak |  |
| 29 | Możliwość wykonania skanowania bez dżojstika | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Obraz dna oka realizowany przez Skaningowy oftalmoskop laserowy | Tak |  |
| 31 | Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 32 | Funkcja powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonywanych w trakcie kolejnych wizyt | Tak |  |
| 33 | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | Tak |  |
| 34 | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą myszki komputerowej | Tak |  |
| 35 | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów | Tak |  |
| 36 | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| 37 | Analiza przekrojów siatkówki | Tak |  |
| 38 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości siatkówki | Tak |  |
| 39 | Analiza i raport progresji ( zmian w czasie ) dla grubości siatkówki | Tak |  |
| 40 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości siatkówki | Tak |  |
| 41 | Możliwość wizualizacji siatkówki 3D | Tak |  |
| 42 | Ilość B-Skanów na skan 3D siatkówki: min. 512 | Tak, podać |  |
| 43 | Obrazowanie siatkówki typu En Face ze zdefiniowanym podziałem na min. 4 warstwy | Tak, podać |  |
| 44 | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | Tak |  |
| 45 | Możliwość obrazowania naczyniówki | Tak |  |
| 46 | Analiza warstwy włókien nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego | Tak |  |
| 47 | Analiza i raport symetrii oczu dla grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 12 równych sektorów i odniesieniem do referencyjnej bazy danych | Tak |  |
| 48 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości RNFL | Tak |  |
| 49 | Analiza grubości zespołu komórek zwojowych GCL z IPL | Tak |  |
| 50 | Certyfikowana referencyjna baza danych dla grubości GCL i IPL | Tak |  |
| 51 | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC i RIM oraz współczynniki C/D, oraz objętość CUP, wykres porównawczy grubości RIM z normą wiekową | Tak |  |
| 52 | Obiektywne automatyczne obrysowywania granic tarczy nerwu wzrokowego poprzez detekcję błony Brucha | Tak |  |
| 53 | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) dla RNFL i GCL z IPL | Tak |  |
| 54 | Pachymetria bezkontaktowa o średnicy min. 9 mm z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki, najcieńszego miejsca rogówki, vertexu rogówki | Tak |  |
| 55 | Maksymalna szerokość skanowania przedniego odcinka: | Tak, podać ≥ 15mm - 4 pkt; < 15mm - 0 pkt. |  |
| 56 | Maksymalna głębokość skanowania przedniego odcinka: | Tak, podać ≥ 6,0mm - 4 pkt; < 6,0mm - 0 pkt. |  |
| 57 | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania. Automatyczne wyznaczanie parametrów kąta: dystansu AOD500 i AOD750, pola powierzchnii TISA500 oraz TISA750. Pomiar kąta SSA | Tak |  |
| 58 | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | Tak |  |
| 59 | Możliwość tworzenia mapy nabłonka rogówki | Tak |  |
| 60 | Możliwość tworzenia wspólnego raportu z mapami grubości rogówki i grubości nabłonka | Tak |  |
| 61 | Funkcja angiografii OCTA - nieinwazyjnego obrazowania i pomiaru mikrokrążenia siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego | Tak |  |
| 62 | Wykorzystanie metody OMAG do obrazowania i pomiaru mikrokrążenia krwi w naczyniach | Tak |  |
| 63 | Obrazowanie angiografii OCTA o szerokości | Tak, podać ≥ 12mm – 4 pkt; < 12mm - 0 pkt. |  |
| 64 | Rozdzielczość angiografii OCTA nie gorsza niż 10 μm | Tak, podać |  |
| 65 | Obrazowanie angiografii OCTA wysokiej rozdzielczości B-Skanów min. 620x620 | Tak ≥ 650x650 - 5 pkt; < 650x650 - 0 pkt. |  |
| 66 | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | Tak, podać |  |
| 67 | Obszar automatycznej analizy i pomiaru OCTA min. 6x6 mm | Tak, podać |  |
| 68 | Możliwość montażu kilku skanów OCTA. Minimalny obszar uzyskanego obrazu: 14 x 14 mm | Tak |  |
| 69 | Automatyczny pomiar perfuzji naczyniowej wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz indeksu przypływu. Możliwość analizy różnic dla 2 wizyt | Tak |  |
| 70 | Automatyczny pomiar strefy FAZ | Tak |  |
| 71 | Analiza porównawcza zmian strefy FAZ | Tak |  |
| 72 | Automatyczny pomiar i analiza trendu zmian w czasie gęstości naczyń | Tak |  |
| 73 | Fiksator zewnętrznym z min. 2 wielkościami | Tak, podać |  |
| 74 | Kompatybilność z danymi posiadanymi przez zamawiającego z aparatu OCT Cirrus 4000 | Tak - 8 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 75 | Oprogramowanie pozwalające na zdalne przeglądanie danych wszystkich skanów OCT, analiz OCT, analiz biometrii, obrazów angiografu. Co najmniej dwie stacje robocze | Tak |  |
| 76 | Możliwość pomiaru wielkości błony CNV na poziomie siatkówki i chorikapilar | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej