# oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/93 /2017

Załącznik nr 3.     Dotyczy:  Kardiomonitorów

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 5 zestawów |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesięcy 0 pkt. 36 miesięcy 25 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.( kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 21 | Alarmy | Tak |  |
| 22 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | Tak |  |
| 23 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | Tak |  |
| 24 | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. |  |  |
| 25 | Monitor -przekątna min 12” typu LCD(TFT) lub WSXGA+ | Tak |  |
| 26 | Kardiomonitor ma posiadać wbudowany zasilacz oraz akumulator na min. 2 godziny pracy Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika | Tak |  |
| 27 | Regulacja zakresu granic alarmowych | Tak |  |
| 28 | Wyświetlanie min. 7 krzywych | Tak |  |
| 29 | Mierzone parametry | Tak |  |
| 30 | EKG -odprowadzenia automatycznie wykrywane po podpięciu odpowiedniego przewodu. Możliwość zastosowania różnych przewodów od 3 do min 10 odprowadzeń, -Analiza arytmii Akcesoria: - przewód EKG (kpl.) 3 odprowadzeniowy x 1 szt. - przewód EKG (kpl.) 5 odprowadzeniowy x 1 szt | Tak |  |
| 31 | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | Tak |  |
| 32 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 15– 60 minut z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Akcesoria na każdy monitor: - mankiet do pomiaru NIBP(kpl.) , wielorazowy dla dorosłych x 2 szt | Tak |  |
| 33 | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, Akcesoria: - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips (kpl.) na palec x 1 szt. | Tak (podać rodzaj technologii np. Masimo , Nellcor itp. |  |
| 34 | Pomiaru temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) Akcesoria: - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej (kpl.) x 1 szt. | Tak |  |
| 35 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 36 | Monitor ma posiadać oryginalny uchwyt wraz z stojakiem ( wózkiem) jezdnym oraz uchwytem (koszem) na akcesoria | Tak |  |
| 37 | Monitor ma posiadać złącze np. RJ45 i być przystosowany do pracy w sieci Ethernet | Tak |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o Pomiar kapnometrii CO2 | Tak |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o Rzut serca | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o Analiza gazów | Tak |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o IBP | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  załącznika SIWZ, w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej