Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/23 / 2015           Załącznik nr 5

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  zestaw  do zabiegów artroskopowych - Shaver

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja 24 miesiące w tym: wykonawca zapewni -pełną obsługę serwisowa oferowanego sprzętu oraz naprawę powstałych uszkodzeń. Wykonanie 2 przeglądów rocznych z usunięciem wszystkich usterek i wad. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 3 dni oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu technicznego w języku polskim z zakresu konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem dla dwóch osób u producenta bądź w serwisie. (na koszt oferenta) w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 7 dni przed dostawą aparatu | Tak |  |
| 11 a | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika. W czasie uruchomienia zestawu | Tak |  |
| 11 b | Szkolenie dla 3 lekarzy z zakresu artroskopowych technik operacyjnych w ośrodku referencyjnym w terminie wyznaczonym przez lekarzy. | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Monitor Medyczny min. full HD przekątna min. 27” | Tak |  |
| 14 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 , funkcja PIP | Tak |  |
| 15 | Oryginalny wózek producenta w wersji pełnej - pod wszystkie elementy oferowanego zestawu – nie wymagany transformator separacyjny | Tak |  |
| 16 | Medyczna kamera endoskopowa – artroskopowa 3CCD HD | Tak |  |
| 17 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | Tak |  |
| 18 | Format obrazu 16:9 | Tak |  |
| 19 | Zoom cyfrowy | Tak |  |
| 20 | Zoom optyczny | Tak |  |
| 21 | Kamera ma posiadać przyciski : | Tak |  |
| 22 | Funkcje programowalne na lub przez przyciski głowicy kamery: -zamrożenie ekranu -balans bieli -robienie zdjęć/ filmów -regulacja ZOOM -regulacja jasności | Tak |  |
| 23 | Autoklawowalna kamera | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca podłączenie standardowych optyk | Tak |  |
| 25 | Sterownik -Konsola kamery min.Full HD | Tak |  |
| 26 | Sterownik – konsola kamery w pełni kompatybilny z oferowaną kamerą umożliwiający wykorzystanie wszystkich możliwość kamery. | Tak |  |
| 27 | Zapis zdjęć : na co najmniej USB w rozdzielczości full HD z opisem | Tak |  |
| 28 | Formaty zapisu zdjęć BMP lub JPG, lub DICOM | Tak |  |
| 29 | Zapis video HD | Tak |  |
| 30 | Klawiatura umożliwiająca dokonywanie opisów robionych zdjęć i filmów z wprowadzeniem danych pacjenta | Tak |  |
| 31 | Medyczne źródło światła moc min. 300 W | Tak |  |
| 32 | Ekran pokazujący najważniejsze ustawienia źródła światła | Tak |  |
| 33 | Wejście –gniazdo światłowodu ma posiadać wejście bądź przejściówki umożliwiające podłączenie światłowodów różnych producentów : STORZ , WOLF | Tak |  |
| 34 | Pompa artroskopowa dwurolkowa lub dwukasetowa Pompa artroskopowa ma posiadać programami dedykowanymi do pracy: -kolano -bark -małe stawy | Tak podać rozwiązanie |  |
| 35 | Pompa dwurolkowa lub dwukasetowa ma posiadać dwa tryby pracy: - jako pompa dwurolkowa (dwukasetowa) - jako pompa jednorolkowa (jednokasetowa) | Tak |  |
| 36 | Pompa ma współpracować z Shaverem (ustawienie rodzaju zabiegu kolano, bark, itp. lub parametrów indywidualnych danego lekarza) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 37 | Pompa wyposażona w duży dotykowy ekran umożliwiający sterowaniem -regulacja ciśnienia i przepływu | Tak |  |
| 38 | Wyświetlacz ma wyświetlać parametry urządzenia | Tak |  |
| 39 | Regulacja przepływów do zabiegów artoskopowych przepływem min. wartość max. do 1500 l/min | Tak |  |
| 40 | Regulacja ciśnień do zabiegów artoskopowych w zakresie min. 20 do 150 mmHg | Tak |  |
| 41 | Podać jedno z rozwiązań: A,B,C,D dla rozwiązania kiedy pompa pracuje (w trybie pracy) jako pompa dwurolkowa lub dwukasetowa | Tak |  |
| 41 A | W przypadku zaoferowani drenów jenozabiegowych Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów (jako całych kompletów) w odniesieniu do 20 zabiegów z czego przy dostawie 10 sztuk | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 41 B | W przypadku zaoferowania drenów dobowych Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów (jako całych kompletów) w odniesieniu do 20 zabiegów zakładając max 2 zabiegi dziennie (na dobę). z czego przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 41 C | W przypadku zaoferowania drenów wielorazowych sterylizowanych – min. 50 razy sterylizowalnych - potwierdzenie od producenta na ilość sterylizacji Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów (jako całych kompletów) w odniesieniu do 20 zabiegów zakładając max 2 zabiegi dziennie (na dobę). W przypadku zniszczenia drenu w wyniku sterylizacji bądź eksploatacji )na pompie) –wymiana drenu na koszt wykonawcy. z czego przy dostawie 3 sztuk | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 41 D | W przypadku zaoferowania pompy z systemem dwukasetowym Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów i kaset (jako całych kompletów) w odniesieniu do 20 zabiegów zakładając max 2 zabiegi dziennie (na dobę). z czego przy dostawie 5 sztuk (w systemie dobowym) lub z czego przy dostawie 10 sztuk (w systemie jednozabiegowym) | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 42 | Podać jedno z rozwiązań: A,B,C,D dla rozwiązania kiedy pompa pracuje (w trybie pracy) jako pompa jednorolkowa lub jednokasetowa | Tak |  |
| 42 A | W przypadku zaoferowani drenów jenozabiegowych Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów (jako całych kompletów) w odniesieniu do 580 zabiegów z czego przy dostawie 10 sztuk | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 42 B | W przypadku zaoferowania drenów dobowych Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów (jako całych kompletów) w odniesieniu do 580 zabiegów zakładając max 2 zabiegi dziennie (na dobę). z czego przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 42 C | W przypadku zaoferowania drenów wielorazowych sterylizowanych – min. 50 razy sterylizowalnych - potwierdzenie od producenta na ilość sterylizacji Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów (jako całych kompletów) w odniesieniu do 580 zabiegów zakładając max 2 zabiegi dziennie (na dobę). W przypadku zniszczenia drenu w wyniku sterylizacji bądź eksploatacji )na pompie) –wymiana drenu na koszt wykonawcy. z czego przy dostawie 3 sztuk | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 42 D | W przypadku zaoferowania pompy z systemem jednokasetowym Podać całkowity koszt zaoferowanych drenów i kaset (jako całych kompletów) w odniesieniu do 580 zabiegów zakładając max 2 zabiegi dziennie (na dobę). z czego przy dostawie 5 sztuk (w systemie dobowym) lub z czego przy dostawie 10 sztuk (w systemie jednozabiegowym) | Tak Podać jeżeli dotyczy |  |
| 43 | Konsola SHAVERA – | Tak |  |
| 43 A | Konsola wielofunkcyjna z możliwością stosowania : -rękojeść shavera -wiertarki -piły sagitalnej | Tak |  |
| 44 | Konsola wyposażona w 2 gniazda robocze sterujące napędami | Tak |  |
| 45 | Rękojeść (Rączka Shavera) sztuk 2 - z przyciskami w rękojeści oraz rozwiązaniem sterowania pedałem nożnym | Tak |  |
| 46 | Pedał nożny –do sterowania shaverem | Tak |  |
| 47 | Rękojeść ma posiadać tryb pracy prawo, lewo oraz oscylacja (z rękojeści i z pedała nożnego) | Tak |  |
| 48 | Rękojeść wyposażona w dźwignie kontroli odsysania | Tak |  |
| 49 | Konsola wyposażona w wyświetlacz pokazująca najważniejsze ustawienia | Tak |  |
| 50 | Shaver końcówki | Tak |  |
| 51 | -agresywna 500 sztuk jednorazowych Lub równoważną ilość wielorazowych sterylizowanych z gwarancją wykonania 500 zabiegów , wymagana ilość przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać cenę i rozwiązanie |  |
| 52 | -gładka 500 sztuk jednorazowych Lub równoważną ilość wielorazowych sterylizowanych z gwarancją wykonania 500 zabiegów z czego przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać cenę i rozwiązanie |  |
| 53 | -różyczka owalna 100 sztuk jednorazowych Lub równoważną ilość wielorazowych sterylizowanych z gwarancją wykonania 100 zabiegów z czego przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać cenę i rozwiązanie |  |
| 54 | -frez kostny stożkowy 50 sztuk jednorazowych Lub równoważną ilość wielorazowych sterylizowanych z gwarancją wykonania 100 zabiegów z czego przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać cenę i rozwiązanie |  |
| 55 | -frez kostny walcowy 100 sztuk jednorazowych Lub równoważną ilość wielorazowych sterylizowanych z gwarancją wykonania 100 zabiegów z czego przy dostawie 5 sztuk | Tak Podać cenę i rozwiązanie |  |
| 56 | Światłowód do zaoferowanej optyk sztuk 2 | Tak |  |
| 57 | Optyka 30O 4 mm długość około150÷185 mm sztuk 2 | Tak |  |
| 58 | Płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki 4 mm, 2 zawory do optyki, obturator sztuk 2 kpl. ZESTAWY | Tak |  |
| 59 | Optyka 30O 2,4÷2,9 mm długość około75÷140 mm sztuk 1 | Tak |  |
| 60 | Płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki 2,4 ÷2,9 mm, 2 zawory do optyki , Obturator sztuk 1 kpl. ZESTAW | Tak |  |
| 61 | Kosz do mycia oferowanej optyki i instrumentów sztuk: 2 zestawy | Tak |  |
| 62 | Kontener do sterylizacji oferowanej optyki i instrumentów sztuk: 2 zestawy | Tak |  |
| 63 | Kosz do mycia oferowanych światłowodów 2 sztuki | Tak |  |
| 64 | Elementy autoklawowalne – maja spełniać metody sterylizacji określonej w załączniku 5B | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z  powyższej  tabeli , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr. 5A

Dotyczy :  zestaw  do zabiegów artroskopowych narzędzi

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać i podać nr kat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzia - 2 zestawy | Tak |  |
| 1,1 | Nożyczki: proste, zagięte w prawo i zagięte w lewo | Tak |  |
| 1,2 | Chwytak (forcep) prosty, zagięty w prawo i zagięty w lewo | Tak |  |
| 1,3 | Haczyk większy i mniejszy | Tak |  |
| 1,4 | Chwytak do szwów prosty, zagięty w prawo i zagięty w lewo | Tak |  |
| 1,5 | Obcinak do szwów | Tak |  |
| 1,6 | Zgryzak okienkowy: prosty, zagięty w prawo i w lewo oraz zagięty pod katem 90 st. W prawo i w lewo | Tak |  |
| 1,7 | Punch prosty i wsteczny | Tak |  |
| 1,8 | Nóż artroskopowy prosty, w kształcie półksiężyca i wsteczny | Tak |  |
| 1,9 | Narzędzie do mikro złamań | Tak |  |
| 2 | Do naprawy łąkotek kaniule proste, zagięte (inside-out) pojedyncze lub podwójne + 2 igły – 3 zestawy | Tak |  |
| 3 | Narzędzia autoklawowalne – maja spełniać metody sterylizacji określonej załączniku 5 B | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z  powyższej  tabeli , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr. 5 B

Metody sterylizacji dostępne w ZOZ Końskie.

- Metoda  wysokotemperaturowa – para wodna:

a). - w zakresie tem. 134 stopni C – 7 minut z potrójną wstępną próżnią

b). - w zakresie tem. 121  stopni C – 20 minut z potrójną wstępną próżnią

2). Metoda niskotemperaturowa – tlenkiem etylenu

- zakresie tem. 55 stopni C w 100% tlenku etylenu