# oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/ 8 /2014             Zadnie 1

Załącznik nr 5 do SIWZ -Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  EMG

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Wymagane warunki techniczno- użytkowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE i Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679).( z p zm.) | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni w ramach wartości umowy; gwarancję i pełną obsługę serwisową oferowanego sprzętu przez okres min 24 miesięcy, naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji – w ramach wartości umowy: Przeglądy, wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi z zakresu interpretacji EMG i potencjałów wywołanych w ośrodku referencyjnym. | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2014 | Tak |  |
| 12 | Referencje – przynajmniej 4 sprzedane aparaty EMG o zbliżonych parametrach jak zaoferowane w niniejszym postępowaniu Załączyć do oferty i wg wymagań uszczegółowionych w siwz | Tak |  |
| 13 | Dożywotnia aktualizacja oprogramowania | Tak |  |
| 14 | System do badań zaburzeń neurologicznych - EMG i przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych, somatosensorycznych, wzrokowych (dodatkowy monitor + stolik ), słuchowych | Tak |  |
| 15 | System zainstalowany na wózku jezdnym wyposażonym w koła z blokadą miejscem na oferowany aparat wraz z laptopem; uchwyt lub obrotowe ramię do zamocowania głowicy i uchwytu dla stymulatora elektrycznego , mocowanie monitora LCD, półka na drukarkę oraz transformator separujący, | Tak |  |
| 16 | Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatorem separującym 230V/230V wyposażony w izolowane galwanicznie gniazda 230V/50Hz do podłączenia wszystkich urządzeń systemu, | Tak |  |
| 17 | System wyposażony w jednostkę bazową z minimum 4 kanałową głowicą wzmacniaczy biologicznych. | Tak |  |
| 18 | Głowica wyposażona w min. 2 kanały z gniazdami 5 polowymi DIN oraz min. 4 kanały z wejściami TP | Tak |  |
| 19 | Głowica wyposażona w wejście wspólnej referencji (Common reference) | Tak |  |
| 20 | Parametry wzmacniaczy głowicy: Czułość: 1 μV do 10 μV/dz Filtr dolnoprzepustowy Filtr górnoprzepustowy Impedancja wejściowa wzmacniacza: >100Mohm ( w trybie common mode) Szum <6uV Wewnętrzny sygnał kalibracyjny Przetwornik A/D: min 16 bitów | Tak |  |
| 21 | Stymulator elektryczny stałoprądowy o max natężeniu do100mA, | Tak |  |
| 22 | Programowalny stymulator elektryczny wyposażony: funkcję zmiany polaryzacji elektrod lub wymiany nasadki np. z prostej na kątową możliwość zmiany kąta elektrod przyciski umożliwiające wyzwalanie/akceptacje bodźca pokrętło regulacji parametrów - m.in. natężenie prądu, | Tak |  |
| 23 | Programowalny jedno klawiszowy przycisk nożny z możliwością ustawienia funkcji niezależne dla każdego protokołu | Tak |  |
| 24 | Parametry minimalne komputera typu -Laptop: min. Procesor INTEL Core i3 lub równoważny min. RAM min. 2048 MB. Dysk twardy min.500 MB Karta graficzna min.1GB Windows Nagrywarka DVD-RW Matryca laptopa min. 17” LCD Drukarka laserowa kolorowa Mysz Pakiet MS Office Word -Exel | Tak |  |
| 25 | Oprogramowanie do wykonywania badań EMG i szybkości przewodzenia nerwowego: Badanie EMG i szybkości przewodzenia nerwowego umożliwia określenie norm Określenie norm względem przedziałów wiekowych Funkcja tabelaryzacji wyników umożliwiająca szybkie zestawienie wykonanych badań w formie tabelarycznej Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigurowania własnych raportów na bazie MS Word Możliwość obliczania szybkości przewodzenia z uwzględnieniem pomiaru temperatury | Tak |  |
| 26 | Badanie EMG: Analiza pojedynczych jednostek ruchowych min.5 minutowy bufor zapisu EMG lub 10 minutowy zapis badania EMG narzędzie do wykonania szybkiej analizy interesujących jednostek motorycznych Opcja SFEMG; Real SFEMG Ana liza IPA (Interference Pattarn Analysis): Określenie interferencji pod względem ilościowym Odniesienie normatywne w postaci „chmurki” dla kilku mięśni | Tak |  |
| 27 | Szybkość przewodnictwa NCV: przewodnictwo ruchowe, przewodnictwo czuciowe, przewodnictwo mieszane, inching, fala F, odruch H, funkcja historii przeglądania do min. 10 zapisanych sekwencji i wyboru najlepiej wykonanej sekwencji badania NCV Automatyczne umieszczanie kursorów dla badań NCV, fali F | Tak |  |
| 28 | Potencjały SEP: Ustalenie czułości i filtrów wzmacniaczy Jednoczesna rejestracja z jednego do 4 kanałów | Tak |  |
| 29 | Potencjały słuchowe -rodzaj bodźca: trzask, krótki impuls tonalny, długi impuls tonalny -słuchawki | Tak |  |
| 30 | Potencjały wzrokowe monitor min. 17” lub dodatkowy zestaw komputerowy + stolik ( lub laptop z matrycą 17”) typ bodźca: szachownica, pasy poziome , pasy pionowe | Tak |  |
| 31 | Zestaw startowy elektrod i akcesoriów: elektroda obrączkowa sprężynkowa - 2 szt. klipsy "krokodylek" - 3 zestawy powierzchniowe elektrody odbiorcze - 3 zestawy elektroda uziemiająca typu "rzep" lub elektroda blaszana elektrody samoprzylepne - 100 sztuk zestaw startowy elektrod igłowych min 25 szt. przewód do elektrod igłowych miarka + marker pasta ścierno-przewodząca -2 szt. żel przewodzący - 6 szt. | Tak |  |
| 32 | Czujnik temperatury | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry. .

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  załącznika SIWZ, w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej