Numer sprawy:  DSUiZP 24/JK/170/2015                                                                                             	Załącznik nr 2

Parametry techniczno- jakościowe

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:  Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu:

- Rok produkcji – 2016.

- Przystosowany do przewozu 9 osób (razem z kierowcą) przystosowany do przewozu 2 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

- Typ silnika o poj. Powyżej 1900 cm3 i o mocy powyżej 100 KM, rodzaj paliwa (olej napędowy).

- Rozstaw osi min. 3300 mm.

- Hamulce tarczowe wentylowane przód i tył.

- Niezależne zawieszenie przedniej i tylnej osi

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (poduszka pasażera z możliwością dezaktywacji).

- ABS/EDS/ASR/MSR – lub równoważne.

- ESP – system stabilizacji toru jazdy

- System automatycznego hamowania po kolizji

- Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

- Klimatyzacja z regulacją półautomatyczną z nawiewem w kabinie kierowcy i przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej.

- Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy.

- Miejsca w układzie 1+2 I rząd (kierowca + 2 pasażerów).

- II rząd 2+1 – montowany na szybkozłączkach celem szybkiego demontażu (dwuosobowa kanapa i jednoosobowe siedzenie).

- III rząd 3 osobowa kanapa – montowany na szybkozłączkach celem szybkiego demontażu.

- W tylnej części pojazdu za III rzędem przestrzeń ładunkowa (bagażowa) o długości powyżej 1000 mm.

- Drzwi tylne otwierane na boki

- Drzwi boczne przesuwne z prawej strony.

- Antypoślizgowa wykładzina gumowa.

- Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu.

- Radioodtwarzacz CD z zintegrowanym zestawem głośnomówiacym

- cztery głośniki .

- Dodatkowe tylne światło „STOP”

- Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – drugi wymiennik ciepła.

- Alarm

- Elektryczne sterowane szyby przednie

- Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne

- Centralny zamek zdalnie sterowany

- Immobiliser

- System start-stop wyłączający silnik podczas postoju

- Napinacze pasów na wszystkich siedzeniach

- Pasy bezpieczeństwa trójpunktowe na wszystkich siedzeniach

- Kolor standardowy oprócz białego

- Okresy gwarancji minimalne:

- mechanicznej – 2 lata

- lakier – 3 lata

- perforacja blach – 12 lat

II – przystosowanie obejmuje:

- Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego (1 komplet).

- Kierunkowskazy dodatkowe w tylnych narożnikach dachu.

- Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi”

- Komplet pasów mocowania wózka do szyn.

- Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku.

- Wjazd wózka drzwiami przesuwnymi bocznymi  - pomost aluminiowy z bieżnią antypoślizgową o dł. pow. 2.100 mm.

- Uchwyt ułatwiający wsiadanie osoby niepełnosprawnej przy drzwiach przesuwnych

III – Ponadto

- Samochód musi posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa świętokrzyskiego.