Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/38/2018

Załącznik nr  5  - dotyczy zadania nr 1

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

2 Centrale monitorująca z 10 stanowiskami  (Monitor funkcji życiowych z centralą)

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość Kardiomonitorów– 10 szt. + 2 centrala + system |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 10 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy ……. miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla kardiomonitora i centrali monitorującej) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 21 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 22 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 30 minut pracy | Tak |  |
| 23 | Praca w sieci | Tak |  |
| 24 | Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej lub bezprzewodowej | Tak |  |
| 25 | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 26 | Opcja drukowania na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. | Tak |  |
| 27 | Monitor ma posiadać wyjścia umożliwiające podłączenia do centrali | Tak |  |
| 28 | Alarmy |  |  |
| 29 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | Tak |  |
| 30 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | Tak |  |
| 31 | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. | Tak |  |
| 32 | Zapamiętywanie danych | Tak |  |
| 33 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 10 godzin | Tak |  |
| 34 | Monitor przekątna min. 19” (10 sztuk) typu LCD(TFT) lub WSXGA+, zintegrowany komputer umożliwiający dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala. Ekran monitora dotykowy. | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 34 a | Możliwość sterowania przez monitor 19”, modułu transportowego 6” np. regulacja nastaw granic alarmów, wyciszanie alarmów | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| 34 b | Moduł transportowy wyposażony w ekran o przekątnej min. 6” (10 sztuk) pozwalający na ciągłe monitorowanie EKG SPO2 NIBP (także w czasie transportu) , wbudowany akumulator w moduł. | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze jeżeli są różne moduły to przy parametrze do którego służą podać ich cenę i model – ceny mają być wyszczególnione w fakturze) |  |
| 35 | Mierzone parametry. | Tak |  |
| 36 | EKG w każdym monitorze - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora min. 10 odprowadzeń EKG - przewód EKG (kpl.) służący do monitorowania min. 10 odprowadzeń x 2 szt. Akcesoria na każdy monitor: - przewód EKG (kpl.) 5 odprowadzeniowy x 1 szt. | Tak |  |
| 37 | Analiza odcinka ST w każdym monitorze | Tak |  |
| 38 | Analiza arytmii w każdym monitorze | Tak |  |
| 39 | Oddech w każdym monitorze Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | Tak |  |
| 40 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w każdym monitorze Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 15– 60 minut z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Akcesoria na każdy monitor: - mankiet do pomiaru NIBP (kpl.) , wielorazowy dla dorosłych x 2 szt ( 1 sztuka rozmiar dla dorosłych standard i 1 sztuka dla dorosłych otyłych) | Tak |  |
| 41 | Pomiaru saturacji w każdym monitorze Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych. Akcesoria każdy monitor: - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips (kpl.) na palec x 1 szt. | Tak |  |
| 42 | Pomiaru temperatury w każdym monitorze Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Akcesoria na każdy monitor: - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej (kpl.) x 1 szt. | Tak |  |
| 43 | Pomiar kapnografii ETCO2 – w 2 monitorach Pomiar dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Prezentacja cyfrowa i krzywa kopnograficzna Akcesoria na każdy monitor z ETCO2: -czujnik do pomiaru kapnometrii w strumieniu głównym (kpl.) x 1 szt. | Tak |  |
| 44 | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną w każdym monitorze OCZ, ICP Akcesoria na każdy monitor: -czujnik do pomiaru (kpl.) x 1 szt | Tak |  |
| 45 | Pomiar rzutu minutowego serca CCO – w trzech monitorach Akcesoria na każdy monitor z CCO: Czujnik do pomiaru (kpl.) x 1 szt. | Tak |  |
| 46 | Monitory mają być zamontowane do ściany za pomocą dostarczonych przez oferenta uchwytów, systemów mocujących. | Tak |  |
| 47 | Centrale monitorujące (stacje monitorujące) sztuk 2 | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 48 | - Pierwsza centrala monitorująca w pierwszym pomieszczeniu” obsługuje 4 kardiomonitory. - Druga centrala monitorująca w drugim „pomieszczeniu” „R” obsługuje 6 kardiomonitorów. Centrale niezależne | Tak |  |
| 48a | Monitorowanie min. 6 stanowisk pacjenta. Centrala wyposażona w min 1 ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. | Tak Podać ilość ekranów i rozdzielczość monitora |  |
| 48b | Monitorowanie min. 4 stanowisk pacjenta. Centrala wyposażona w min 1 ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. | Tak Podać ilość ekranów i rozdzielczość monitora |  |
| 49 | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | Tak |  |
| 50 | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | Tak |  |
| 51 | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 24 h. | Tak |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o funkcję „holterowską” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 h | Tak |  |
| 53 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz", klawiaturę i – oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
| 54 | Awaryjne podtrzymania zasilania typu UPS na każdą centralę | Tak |  |
| 55 | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie. | Tak |  |
| 56 | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | Tak |  |
| 57 | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | Tak |  |
| 58 | Stacja centralnego monitorowania o strukturze klient -serwer, gdzie sieć monitorowania zarządzana jest przez jeden centralny serwer | Tak |  |
| 59 | Dostawca ma wykonać instalację łączącą monitory z centralą monitorującą i łączącej centralę monitorującą z szpitalnym systemem HIS (Firma Comar - Optimed), powyższe rozwiązanie ma zawierać: - import danych pacjenta z systemu HIS do centrali i monitorów - export danych pacjenta do systemu HIS - system do archiwizacji , analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG Opis systemu: - ponowne analiza zarchaizowanych badań (przechowanie zapisów cyfrowych w formacji XML) oraz w formacie PDF - przechowywanie co najmniej 50 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie oraz nieograniczona ilość aparatów EKG i Kardiomonitorów, pracujących jednocześnie w systemie -funkcje pomiarowe: -filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG -zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu - manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR , czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR System oparty na bazie danych (np. MS SQL server, Oracle) Oferent ma dostarczyć niezbędne moduły (System wraz z serwerem) potrzebne do integracji i stworzenie pełnego stanowiska - umożliwiającego działanie systemu. Koszty integracji (dostawa, instalacja, uruchomienie całości zamówienia) po stronie dostawcy aparatu. Lub integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Philips Intellvue Piix ix (intelliBridge Enterprice oraz serwer Hardware do IBE). Wykonanie instalacji sieciowych i elektrycznych po stronie wykonawcy. | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 60 | Drukarka laserowa formatu A4 do wydruku danych monitorowanych pacjentów do każdej centrali (sztuk 2) | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 61 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | Tak |  |
| 62 | Tester bezpieczeństwa urządzeń medycznych RIEGEL 288+ Wraz z drukarką wyników. Tester ma posiadać polskie oprogramowanie. Lub FLUKE ESA615 Przy dostawie Certyfikaty. | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej