Numer sprawy  DSUiZP 24/MS/09/2017r                                                                                 Końskie 2017-02-08

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na dostawę ;

1szt - LASERA wysokoenergetycznego typu; MPHI 5 firmy ASA LASER do terapii MLS ze skanerem ręcznym wg opisu;

Laser na wózku jezdnym z wielodiodowym aplikatorem z wbudowanymi 3 ciągłymi i 3 impulsowymi źródłami promieniowania laserowego MLS (połączone i zsynchronizowane generowanie fal 808 nm emisja ciągła/905 nm emisja impulsowa) o powierzchni 5 cm2, moc 3300 mW, częstotliwość 1-2000 HZ na ramieniu, oraz z sondą ręczną MLS z 1 źródłem promieniowania MLS o mocy 1100 mW i powierzchni 2 cm2. Urządzenie wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD, atlas anatomiczny, 2 pary okularów ochronnych. Zasilany akumulatorowo.

Cechy charakterystyczne;

- Skaner ręczny pokrywa obszar zabiegowy o śr. 5 cm (pow. 19,6 cm2 wskazywany przez czerwone diody LED), maksymalna pow. Bez ograniczeń.

- Wielodiodowy aplikator z 3 wbudowanymi źródłami promieniowania laserowego MLS (3 diody emisji ciągłej + 3 diody emisji impulsowej.

- Mobilny wózek z uchwytem mocowania skanera ręcznego oraz miejscem na aplikator ręczny.

- Dodatkowy aplikator ręczny pokrywa obszar zabiegowy o śr. 2 cm (pow. 3,14 cm2, wskazywany przez czerwone diody LED).

- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy.

- Wbudowany atlas anatomiczny.

- Możliwość zapisania 15 kont użytkowników.

- Hasło dostępu konta użytkownika.

- Każdy z użytkowników może dowolnie edytować programy wolne i gotowe

- 67 gotowych programów z możliwością edycji (2 programy wolne).

- Parametry modyfikowalne: częstotliwość modulacji, tryb pracy, czas, poziom mocy, cykl pracy.

- Cykl pracy: połączona i zsynchronizowana emisja ciągła (808 nm) i impulsowa (905 nm).

- Moc regulowana w zakresie 25%, 50%, 75%, i 100% lub 50% i 100%.

- Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami.

- 2 w pełni niezależne kanały.

- Przycisk bezpieczeństwa.

- Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie zabiegu niezależnie od instalacjim elektrycznej.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

– mgr rehab. Mirosław Staromłyński tel. 041 3903224

- Kierownik Nadzoru i Eksploatacji Aparatury Medycznej Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-2 11

w godz. pomiędzy 9.00 a 12.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Zastępca Kierownika  ds. Zamówień  Publicznych – Mieczysław Strychalski

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  mstrychalski@zoz.konskie.pl

Oferty należy składać w terminie do dnia 2017-02-20  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, dołączając firmowe materiały informacje przedmiotu zamówienia z parametrami technicznymi (w języku polskim)

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA LASER”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  mstrychalski@zoz.konskie.pl

- na nr faksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu, a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego – oryginały dosłać/dostarczyć na adres Zamawiającego z dopiskiem DSUiZP.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę zawarta będzie umowa wg załączonych istotnych postanowień warunków umowy.

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- Istotne postanowienia warunków umowy.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n med. Wojciech Przybylski

sporządził:  Mieczysław Strychalski