Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/135/2017                                                                                   Końskie. 2017-08-02

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

Dostawa,  montaż i uruchomienie systemu opomiarowania centralnego ogrzewania pomieszczeń kuchni w celu przywrócenia pełnej sprawności.

Wykaz urządzeń które podlegają wymianie na nowe w celu przywrócenia sprawności:

1. wodomierz typu WS 15 z zamontowanym przetwornikiem przepływu na rurze

DN50 kołnierzowy 1 sztuka (prawdopodobnie zamontowany na zasilaniu)

2. Wodomierz typu WS 6.0 z zamontowanym przetwornikiem przepływu na

rurze DN32 gwint 2 sztuki (prawdopodobnie zamontowane na powrocie)

3. ciepłomierz Metronic 4 (katalog w załączniku pdf) 3 sztuki z każdego

wychodzą po 3 przewody z sondami ale ze względu na to że są one

umieszczone w innym pomieszczeniu i przechodzą przez ścianę nie jestem w

stanie powiedzieć gdzie są powpinane czujniki.

Odczyt wartości z systemu wzrokowy

Według załączonej specyfikacji

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,

- przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.

- realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy

- utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;

- uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.

- zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

Termin realizacji

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony powyżej w terminie 5 tygodni  od daty udzielenia zamówienia.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,

- termin realizacji Wykonawca będzie ustalał z kierownikiem działu Technicznego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego  Piotr Sielski tel. 41 39- 02-342 tel. kom 504 217 664

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2017-08-08  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „systemu opomiarowania centralnego ogrzewania”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

dr n.med. Wojciech  Przybylski

sporządził:  Jacek Kruk